## Slide 1
Часть 3

## Slide 2
Арифметико-логические устройства
(АЛУ)
АЛУ- функционально законченный узел ЭВМ, предназначенный для реализации логических и арифметических операций по обработке информации.
Эти операции могут выполняться аппаратным либо программным способом .
Структурная схема АЛУ
Регистр состояний
Буферный регистр 1
АЛУ
Аккумулятор
Буферный регистр 2
Блок управления
Шина данных
Вх1
Вх2
Вых1
Вых2
Буферные регистры- временное хранение n- разрядных слов
Аккумулятор-
временное хранение результатов текущих или предыдущих операций
Регистр состояний-
служебная информация о результатах операций
Основные выполняемые операции
сложение (ариф. И лог.)
вычитание (ариф. И лог.)
инверсия
сдвиги разрядов
Декременты/Инкременты
Более сложные операции (умножение, деление) выполняются как правило программным путем

## Slide 3
Пример обозначения конкретного АЛУ в интегральном исполнении
A0
B0
A1
B2
A2
B2
A3
B3
P0
S0
S1
S2
S3
M
Pn
F0
F1
F2
F3
K
G
H
ALU
4-разрядное АЛУ, 16 арифметических и 16 логических операций
М=1 арифметические операции
M=0 логические
P0, Pn- разряды переносов
А0,B0…A3,B3 – входные данные (4-разрядные слова)
F0…F3- выходные данные
S0…S3- коды возможных операций (всего 16)
G,H,K- организация многоразрядных вычислений

## Slide 4
Сумматоры
Сумматор –комбинационное логическое устройство предназначенное для выполнения операций арифметического сложения чисел, представленных в виде двоичных кодов.
x1 | x0 | s | p
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
Таблица истинности сложения одноразрядных двоичных кодов
Исключающее ИЛИ
(XOR)

## Slide 5
Классификация сумматоров
Полусумматор- сложение двух одноразрядных кодов
Содержит два входа, два выхода (сумма и перенос в старший разряд)
Одноразрядный сумматор- сложение двух одноразрядных кодов
Содержит три входа (данные и перенос) , два выхода (сумма и перенос в старший разряд )
Многоразрядный сумматор – сложение n-разрядных кодов
Содержит 2n входов, n+1 выходов (сумма и перенос в старший разряд)
Последовательные
(суммирование последовательное разряд за разрядом)
Параллельные
(суммирование одновременное по всем разрядам)
Комбинационные
сумматоры
(без собственной памяти)
Накапливающие
сумматоры
(с собственной внутренней памятью)
Синхронные сумматоры
(время выполнения не зависит
от входных кодов)
Асинхронные сумматоры
(время выполнения зависит от
входных кодов)
Системы счисления сумматоров:двоичные, двоично-десятичные и т.д.

## Slide 6
Двоичный полусумматор
&
&
&
&
&
Реализация на базе ЛЭ И-НЕ
Графическое
обозначение
XOR
=1
x0 | x1 | y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Таблица
истинности И-НЕ
Реализация полусумматора
=1
&
s
p
SM
a
b
s
p
Обозначение

## Slide 7
Одноразрядный сумматор
SM
a
b
s
p
SM
a
b
s
p
1
p-1
SM
a
b
s
p
Обозначение
p-1
x1 | x2 | y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Таблица истинности ИЛИ
Выполнить проверку
1+1=?

## Slide 8
Многоразрядный сумматор
(параллельный с последовательным переносом)
SM
a
b
s
p
p-1
SM
a
b
s
p
p-1
SM
a
b
s
p
p-1
SM
a
b
s
p
&
&
&
&
&
Z
Z-шина стробирования
x1 | x2 | y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Таблица истинности И

## Slide 9
Многоразрядный сумматор
последовательного действия
RG
D0
Dn-1
Dn
C
Q0
Qn
RG
D0
Dn-1
Dn
C
Q0
Qn
C
D
T
C
Q
SM
a
b
s
p
p-1
pn+1
RG
V
C
Q0
Qn
Временная диаграмма

## Slide 10
Вычитание двоичных чисел
Представление отрицательных
двоичных чисел
1 0 0 1
Ст. р.
Мл. р.
1 – в старшем разряде интерпретируется как знак «-» (минус)
0- в старшем разряде интерпретируется как знак «+»(плюс)
1001=-110
Пример
Основная идея- замена операции вычитания операцией сложения
Алгоритм
1. Вычитаемое представляется в дополнительном коде
т.е. а) Поразрядная операция инверсии, б)Прибавление к результату единицы
2. Операция сложения кода уменьшаемого (прямой код) с кодом вычитаемого
(дополнительный код)
3.Результат
Старший разряд 0 –получено положительное число в прямом коде
Старший разряд 1-получено отрицательное число в дополнительном коде
4. Если необходимо, преобразование результата из дополнительного кода в прямой
Пример
1) 31-12=?
2) 12-31=?

## Slide 11
Прямые коды
12=00001100
31=00011111
Обратный код вычитаемого (12)
00001100 11110011
Дополнительный
11110011+00000001=11110100
Сложение
00011111+11110100=100010011
9 разряд отбрасывается
Старший разряд (8)=0
Результат положительное число в прямом коде
00010011=1910
Пример 1
Пример 2
Обратный код вычитаемого (31)
00011111 11100000
Дополнительный
11100000+00000001=11100001
Сложение
00001100+11100001=11101101
Старший разряд (8)=1
Результат отрицательное число в дополнительном коде
11101101
Преобразование в прямой код
11101101 00010011
С учетом знака ответ -1910

## Slide 12
Двоично-десятичный счетчик
Двоично
-десятичный код
Дв. код |  | Двоично-дес. код |  |  | Десятичное число
0000 |  |  | 0000 |  | 0
0001 |  |  | 0001 |  | 1
0010 |  |  | 0010 |  | 2
0011 |  |  | 0011 |  | 3
0100 |  |  | 0100 |  | 4
0101 |  |  | 0101 |  | 5
0110 |  |  | 0110 |  | 6
0111 |  |  | 0111 |  | 7
1000 |  |  | 1000 |  | 8
1001 |  |  | 1001 |  | 9
1010 |  | 0001 | 0000 |  | 10
1011 |  | 0001 | 0001 |  | 11
1100 |  | 0001 | 0010 |  | 12
1101 |  | 0001 | 0011 |  | 13
1110 |  | 0001 | 0100 |  | 14
1111 |  | 0001 | 0101 |  | 15

## Slide 13
Пример реализации
a0
.
.
a3
b0
.
b3
.
X0
X3
Y3
Y0
SM
s0
s1
s2
s3
p
a0
a2
b0
b2
SM
s0
s1
s2
p
a1
b1
11
1
1
&
s0
s1
s2
s3
p
DD1
DD2
DD3
DD4
DD5
«0»
Пример
0111+0100=?

## Slide 14
Арифметическое сложение
Пример: умножение двухразрядных двоичных чисел
a1 a0
b1 b0
x
b1 a1 b1 a0
b0 a1 b0 a0
+
M0
M1
M2
M3
&
&
&
&
b0 a0
b0 a1
b1 a1
b1 a0
SM
a
b
s
p
p
SM
a
b
s
p
p
M0
M1
M2
M3
a1 a0
b1 b0

## Slide 15
Генератор прямоугольных импульсов (меандра)
-
+
R3
R2
R1
ПОС
ООС
Два состояния напряжений на выходе
Триггер Шмитта + ООС
t
t
t1
t2
t3
Релаксационный генератор
Период колебаний
Условие
С
(ПОС)

## Slide 16
&
&
&
S
R
Uп
Uвых(t)
Автогенератор на ЛЭ И-НЕ
U1(t)
U2(t)
Временная диаграмма ?
Частота генерации порядка МГц
Недостаток схемы : относительное изменение частоты генерации порядка 10%
Кварцевый автогенератор
&
&
&
C
R
Uвых(t)
G
относительное изменение частоты генерации порядка 0.001%
Исходное состояние: ключ S - замкнут

## Slide 17
Интегральные таймеры
Таймер – устройство для формирования импульсных сигналов с регулируемой
длительностью и скважностью.
Скважность (Q)= (Период повторения импульсов)/(длительность импульса)
Классификация таймеров: однотактные и многотактные со встроенным счетчиком.
Однотактные таймеры
Назначение: формирование временных интервалов длительностью от микросекунд до часов
Структурная схема
R
Uп
ЛБ
S
R
T
S
DA
Uвых
Uзап
Uоп
Uвх
RS-триггер
Аналоговый
компаратор
Исходное состояние: ключ S - замкнут
R | S | Q
0 | 0 | хранение
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | запрещенно
0
1

## Slide 18
Многотактные таймеры
R
R
C
CT
Uзап
Однотактный таймер
ЛБ
Q0
Qn-1
Qn
Uсбр
+Uп
C
Временная диаграмма ?

## Slide 19
Структурная схема интегрального таймера
DA1
DA2
R1
R2
R3
6
5
2
S
R
T
R
Общий
Сброс (Uсб)
Uвых
+Uп
Uпор.В
+Uпор.Н
R1=R2=R3
Uпор.В=2/3Uп
Uпор.Н=1/3Uп
Режимы работы
Uсб | Uпор.Н | Uпор.В | Uвых | VT3 (7)
0 | x | x | 0 | Насыщен
1 | <1/3Uп | <2/3Uп | 1 | Заперт
1 | >1/3Uп | >2/3Uп | 0 | Насыщен
1 | >1/3Uп | <2/3Uп | Опр. пред. значениями пороговых напряжений | 
VT3
VT2
VT1
8
3
7
1
4

## Slide 20
Автогенератор на основе интегрального таймера
1
5
7
4
8
3
2
6
Uвых3
Uвых1
Uвых2
R
+Uп
t
Uвых1
Uвых2
t
1/3Uп
2/3Uп
0
0
Таймер
С
Q≈2
Скважность

## Slide 21
1
5
3
4
8
2
6
7 (VT3)
Uвых
Uс
R
+Uп
Таймер
Временная диаграмма ?
С
Q<<2
Скважность
Автогенератор с малой скважностью

## Slide 22
Преобразователь напряжения в частоту
1
5
3
4
8
2
6
7 (VT3)
Uвых
Uс
R1
+Uп
Таймер
С1
С2
Uвх
DA1
VT1
VT2
VT3
VT4
DA1+VT1+R1
Преобразование Uвх в I
VT2+VT3+VT4
Схема токового зеркала
Uс=I*t/(R1C1)
На интервале заряда C
Uвх
Uвых
Uс
t
t
t

## Slide 23
Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП, DAC)
Общая схема ЦАП с суммированием токов
S- ключи (полевые транзисторы в
ключевом режиме)
S1
S0
S2
I020
I021
I022
Rн
a
b
I
Uн
m-разрядность ЦАП
Напряжение на нагрузке
UВ
Ua
Uзи.пор
Uвых
Uвх
t
t

## Slide 24
S1
S0
S2
R/22
Rоос
a
R/20
R/21
b
Uab=0
I
Uвых
Матрица взвешенных резисторов
Какой основной недостаток ЦАП на основе матрицы взвешенных резисторов?
Закон Ома

## Slide 25
ЦАП на основе резистивной матрицы R-2R
S1
S0
S2
Rоос
b
Uab=0
I
Uвых
2R
2R
R
R
a
2R
2R
c

## Slide 26
D0
DN-1
N-разрядный
входной код
DAC
ООС
Iвых
Uвых
Графическое обозначение ЦАП (DAC)

## Slide 27
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП, ADC)
АЦП последовательного счета
&
R
C
CT
Q0
QN-1
Пуск
S0
SN-1
DAC
Uвх
ГТИ
DA
Uвых
Исходное состояние
R=1, счетчик сброшен
{Q}= {S} =0,
Uвых=0
Uвых<Uвх=Const
Выход DA =1
Сигнал ГТИ поступает на счетчик
Временная диаграмма Uвых(t) при запуске счетчика (R=0)?
Выходные коды

## Slide 28
АЦП на основе нециклического счетчика
Временная диаграмма Uвых(t) при запуске счетчика (R=0)?
R=1, счетчик сброшен
Uвх(t)=αt
- Линейная функция времени
&
R
-1
CT
Q0
QN-1
Пуск
S0
SN-1
DAC
Uвх
ГТИ
DA
Uвых
&
+1
DA1
DA2
DA3
Начальное состояние
Выходные коды

## Slide 29
АЦП параллельного преобразования
R
R
R
R
Uвх(t)
ПК
Q0
Q2
&
&
&
S0
S1
S2
Запись
RG
Таблица преобразования кодов?
X0
X1
X2
RG-статический регистр
ПК-преобразователь кодов

## Slide 30
Интегрирующий АЦП

## Slide 31
Сигма-дельта АЦП
Uвх=0,6 В |  |  |  | 
N такта | UΣ, В | Uи, В | Uк, бит | UЦАП, В
1 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1
2 | -0,4 | 0,2 | 1 | 1
3 | -0,4 | -0,2 | 0 | -1
4 | 1,6 | 1,4 | 1 | 1
5 | -0,4 | 1,0 | 1 | 1
6 | -0,4 | 0,6 | 1 | 1
7 | -0,4 | 0,2 | 1 | 1
8 | -0,4 | -0,2 | 0 | -1
Для формирования выходного кода
такого преобразователя необходимо каким-либо
образом преобразовать последовательность бит на выходе компаратора в виде унитарного кода в последовательный или параллельный двоичный позиционный код. В простейшем случае это можно сделать с помощью двоичного счетчика.

## Slide 32
Параллельные АЦП
Высокая скорость преобразования (5Г (5*109) отсчетов/сек стандартных устройств и 20Г отсчетов/сек для оригинальных разработок. Обычно параллельные АЦП имеют разрешение до 8 разрядов, но встречаются также 12-ти разрядные версии. Применение: высокоскоростные осциллографы
АЦП последовательного счета
Разрешение 12, 14 или 16 разрядов ,средняя скорость преобразования, низкая цена и низкое энергопотребление
Применение: разнообразные измерительные приборы и в системах сбора данных (точность до 16 разрядов с частотой дискретизации от 100К (1х103) до 1М (1х106) отсчетов/сек).
Сигма-дельта АЦП
Большая разрешающая способность до 24 разрядов, низкая скорость до 1К отсчетов/сек
Применение: разнообразные системы сбора данных и в измерительное оборудование (измерение давления, температуры, веса и т.п.), когда не требуется высокая частота дискретизации и необходимо разрешение более 16 разрядов.
Интегрирующие АЦП
Высокая точность и высокое разрешающая способность, сравнительно проста структура. Реализация в виде интегральных микросхем, высокая помехозащищенность. Основной недостаток таких АЦП - большое время преобразования.
Области применения АЦП различного типа

## Slide 33
Сводная диаграмма АЦП

## Slide 34
Графическое обозначение АЦП (ADC)
D0
DN-1
N-разрядный
выходной код
ADC
Ucc
CLK
CS
RDY
GND
Готовность
Питание
Земля
Входное
напряжение
Опорное
напряжение
Тактовый
сигнал
Разрешение
работы
Примечание
Выходные данные ADC могут
передаваться в различном виде:
-параллельном
-последовательном
- параллельном/последовательном

## Slide 35
Примеры реализаций функциональных устройств на базе ЦАП и АЦП
Фиксаторы пороговых уровней
ADC
Входное
напряжение
D
RDY
CMP
А
= =
B
А>B
D
C
T
Код порога
Uвых
Временная диаграмма Uвых(t)?
/
/
N
N

## Slide 36
Общая схема
RG
C
N- разрядный
входной код
Строб
DAC
Uвых
D
А)
/
N

## Slide 37
СТ
C
N- разрядный
входной код
DAC
Uвых
D
ГТИ
Временная диаграмма Uвых(t) ?
T
N- разрядный
двоичный счетчик
Б)
/
N

## Slide 38
Генератор напряжения произвольной формы
RG
C
N- разрядный
входной код
DAC
Uвых
D
Tи
N- разрядный
двоичный счетчик
СТ
ГТИ
ROM
A
D
M-разрядный счетчик
М-разрядный
адрес
N-разрядные
данные
R
/
N
/
N
/
M

## Slide 39
RG
C
N- разрядный
входной код
Строб
DAC
Uвых
D
N код
Uвх(t)
?
В)
/
N

## Slide 40
D0
DN-1
N-разрядный
входной код
DAC
RООС
Iвых
Uвх
Uвых
UDAC
R1
R2
R3
I1
I2
I3
Г)

## Slide 41
А) Управляемый источник напряжения
Б) Генератор пилообразного напряжения
В) Цифровой аттенюатор
Г) Управляемый сдвиг

## Slide 42
Организация и схемотехника запоминающих устройств (ЗУ)
Основные определения
Полупроводниковые ЗУ-построены на полупроводниковой элементной базе
ЗУ с последовательным доступом
ЗУ с последовательным доступом используются там, где поступающие данные могут быть выстроены в очередь. Очередь может обслуживаться либо по принципу "первый пришел – первый ушел" – FIFO (first in first out), либо "последний пришел – первый ушел" – LIFO (last in first out), т.е. запись данных осуществляется не но какому-либо адресу, а в конец очереди, а чтение – либо из конца, либо из начала очереди. ЗУ с последовательным доступом могут использоваться, например, в видеопамяти.
ЗУ с произвольным доступом (RAM) или адресные ЗУ
Для обращения к ячейке адресного ЗУ для чтения или записи информации, необходимо указать адрес этой ячейки. ЗУ типа RAM лежат в основе постоянной и оперативной памяти всех ЭВМ и вычислительных устройств.

## Slide 43
ЗУ с ассоциативным доступом
Поиск информации в ЗУ осуществляется не по адресу ячейки и не по месту в очереди, а по некоторому признаку, т.е. информация находится по ассоциации с частью самой информации. Область применения кэш-память.
Энергозависимые и энергонезависимые ЗУ
Энергозависимые ЗУ теряют информацию при выключении питания
энергонезависимые ЗУ- не теряют
Постоянные ЗУ (ПЗУ, ROM) и ЗУ с оперативной записью и считыванием (RAM, ОЗУ)
ЗУ с побитовой и пословной организацией
Побитовая организация – каждый бит доступен в отдельности
Пословная организация – запись и чтение всегда происходит целыми словами
Информационная емкость ЗУ
(Количество слов в ЗУ )х(Разрядность слова)
Принципиальная структурная схема ЗУ
ЗУ как правило подключаются к шинной системе передачи и управления,
обеспечивающей параллельное подключение большого числа различных ЗУ.
Различают:
Шину адреса, Шину управления, Шину данных

## Slide 44
ЗУ типа ROM (ПЗУ)
ROM –схема ЗУ, содержание данных в которой определяется изготовителем с помощью маски. Содержание данных в ЗУ фиксировано, их можно только читать. ROM-энергонезависимое устройство.
Организация ЗУ в виде матрицы
BIN/OCT
0
1
2
3
4
5
6
7
A0
A1
A2
Строчный
декодер
Усилитель считывания
Выход
0
1
2
3
4
5
6
7
A0
A1
A2
Ячейка ЗУ
Организация 8x8
Шина данных
Шина адреса

## Slide 45
VDD
Питание (Н)
Адрес
Данные
Пример реализации ячеек ROM
«1», H
«0», L
L
Открыт
Закрыт
H
Закрыт
Закрыт
H
L
0
1
Затвор
Исток
Сток

## Slide 46
В качестве ячеек памяти в данном типе памяти используются плавкие перемычки. PROM есть возможность кодировать («пережигать») перемычки при наличии специального программатора, что дало возможность пользователям
записывать в ПЗУ любую информацию. В каждой отдельной ячейке PROM плавкая перемычка либо разрушалась (запись логического 0) путем подачи достаточно высокого напряжения (значительно больше стандартного напряжения питания), либо оставлялась без изменений (логическая 1).
PROM (Programmable ROM)
Однократно программируемые ПЗУ.
Плавкая перемычка

## Slide 47
Этот тип памяти программируется электрическим сигналом, но для того, чтобы
записать новую информацию, необходимо произвести стирание. Стирание ячеек EPROM выполняется сразу для всей микросхемы посредством облучения чипа ультрафиолетовыми лучами в течение нескольких минут. Микросхемы, стирание которых производится путем засвечивания ультрафиолетом, были разработаны Intel в 1971 году, и носят название UV-EPROM (приставка UV (Ultraviolet) – ультрафиолет). Они содержат окошки из кварцевого стекла, которые по окончании процесса стирания заклеивают.
EPROM
Erasable Programmable ROM
Electrically Programmable ROM
Запись на EPROM, как и в PROM, осуществляется при помощи специальных программаторов (они, однако, отличаются от программаторов для PROM).
Недостатки – небольшое количество циклов перезаписи, невозможность стирания части хранимых данных.

## Slide 48
Упрощенная структура ячейки EPROM на основе МДП-транзистора с плавающим затвором
С
И
З
SiO2
p
p-типа GaAs
П -подложка
Плавающий
затвор
n+
n+
При записи информации в ячейку памяти на затвор подается импульс напряжения. В результате происходит пробой тонкого слоя изоляции. Электроны получают дополнительную энергию и туннельным эффектом переходят в плавающий затвор. Затвор заряжается отрицательно. Пороговое напряжение увеличивается.
При обращении к транзистору такой ячейки он будет восприниматься как выключенный (ток стока равен нулю). Это соответствует записи одного бита – единицы.
При стирании информации УФ-излучение ионизирует диэлектрический слой между плавающим затвором и стоком. Электроны уходят с плавающего затвора в область истока. Транзистор в этом случае воспринимается при считывании информации как включенный. Что соответствует записи логического нуля. Циклов записи-считывания может быть сотни тысяч. Записанное состояние ячейки может храниться десятки лет.

## Slide 49
Пример реализации ячейки EPROM
Данные
Адрес

## Slide 50
Электрически стираемые ППЗУ были разработаны в 1979 году в той же Intel. В 1983 году вышел первый 16 Кбит образец, изготовленный на основе FLOTOX-транзисторов
(Floating Gate Tunnel-OXide – «плавающий» затвор с туннелированием
в окисле). Главной отличительной особенностью EEPROM от ранее рассмотренных типов энергонезависимой памяти является возможность перепрограммирования при подключении к стандартной системной шине микропроцессорного устройства. В EEPROM появилась возможность производить стирание отдельной ячейки при
помощи электрического тока. Для EEPROM стирание каждой ячейки выполняется автоматически при записи в нее новой информации, т. е. можно изменить данные в любой ячейке, не затрагивая остальные. Процедура стирания обычно существенно более длительная, чем процедура записи.
EEPROM (Electronically EPROM)

## Slide 51
Флэш-память исторически происходит от ROM-памяти, но
функционирует подобно RAM.
Flash Erase EEPROM
Впервые была разработана компанией Toshiba в 1984 году, 1985 было начато производство 256 Кбит микросхем flash-памяти в промышленных масштабах. В 1988 году Intel разработала собственный вариант флэш-памяти.
В основе ячейки -- МДП-транзистор с плавающим затвором.
Основное отличие флэш-памяти от обычной EEPROM заключается в том, что стирание содержимого ячеек выполняется либо для всей микросхемы, либо для определенного блока (кластера, кадра или страницы). Обычный размер такого блока составляет 256 или 512 байт, однако в некоторых видах флэш-памяти объем блока может достигать
256 КБ. Следует заметить, что существуют микросхемы, позволяющие работать с блоками разных размеров (для оптимизации быстродействия). Стирать можно как блок, так и содержимое всей микросхемы сразу. В общем случае, для того, чтобы изменить один байт, сначала в буфер считывается весь блок, где содержится подлежащий изменению байт, стирается содержимое блока, изменяется значение байта в буфере, после чего производится запись измененного в буфере блока.

## Slide 52
Обозначение | Программирование | Стирание
ROM | Маска, однократное | Невозможно
PROM | Электрическое, однократное | Невозможно
ЕPROM | Электрическое, многократное | УФ-излучение, все содержимое
ЕPROM Флэш | Электрическое, многократное | Электрическое, все или частичное до 1 ячейки (бита)
Сводная таблица ПЗУ

## Slide 53
Графическое обозначение микрсхем ROM
ROM
A
D
/
N
/
A
CS
Управление
Адрес
Данные
Входов управления может быть несколько, объединенных по функции И
Организация
(A)x(N)
CS в «0» - выбор микросхемы , чтение памяти возможно
CS в «1» - все выходы данных D в «1»

## Slide 54
Содержимое ПЗУ обычно изображается в виде специальной таблицы, называемой картой прошивки памяти. В таблице показывается содержимое всех ячеек памяти, причем в каждой строке записывается содержимое 16 (или 32) последовательно идущих (при нарастании кода адреса) ячеек. При этом, как правило, используется 16-ричное кодирование.
Пример карты прошивки ПЗУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Адрес | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
00 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF
10 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF
20 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF
30 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF
40 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF
50 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF
60 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF
70 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF
80 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF
90 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF
A0 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF
B0 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF
C0 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF
D0 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF
E0 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF
F0 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF

## Slide 55
Любые микросхемы ПЗУ легко можно включать так, чтобы уменьшать или увеличивать количество адресных разрядов, то есть уменьшать или увеличивать количество используемых ячеек памяти. Для уменьшения количества адресных разрядов необходимо на нужное число старших адресных входов подать нулевые сигналы. Каждый отключенный таким образом адресный разряд уменьшает количество ячеек ПЗУ вдвое.
2Кх8
512х8
Пример уменьшения адресной разрядности
Уменьшение и увеличение адресных разрядов ПЗУ

## Slide 56
Задача увеличения количества адресных разрядов ПЗУ встречается значительно чаще задачи уменьшения количества адресных разрядов. В результате такого увеличения возрастает объем ПЗУ, объемы отдельных микросхем суммируются. Для увеличения адресных разрядов обычно применяются микросхемы дешифраторов .Младшие разряды шины адреса при этом подаются на объединенные адресные входы всех микросхем, а старшие — на управляющие (адресные) входы дешифратора. Выходные сигналы дешифратора разрешают работу всегда только одной микросхемы памяти. В результате на общую шину данных всех ПЗУ выдает свою информацию только одна микросхема. В результате подобного объединения микросхем ПЗУ может увеличиться время выборки адреса полученного единого ПЗУ.
Пример увеличения количества
адресных разрядов

## Slide 57
Как увеличить объем памяти вдвое без дешифратора,
если используются 2 одинаковые схемы ПЗУ? (схема)
Как увеличить разрядность шины данных? (схема)

## Slide 58
Функциональные элементы на основе ПЗУ
Универсальная комбинационная микросхема
Цель - замена сложных комбинационных схем логики микросхемой ПЗУ
Преимущество данного подхода - упрощение проектируемых устройств, снижение количества используемых комбинационных микросхем, уменьшение потребляемой мощности, увеличение быстродействия схем.
Основная идея - адресные входы микросхемы ПЗУ рассматриваются как входы комбинационной схемы, а разряды данных — как выходы этой комбинационной схемы. Таблица истинности данной комбинационной схемы формируется путем прошивки (программирования) ПЗУ.
Необходимое условие для реализации -количество требуемых входов не превышает количества адресных разрядов ПЗУ, количество требуемых выходов не превышает разрядность шины данных ПЗУ

## Slide 59
Логика работы
-Разр. – сигнал разрешения работы 0 (L)
Входные коды
DD1
DD2
11001
10011
Выходные состояния
DD1
0
DD2
1
1
0
Остальные
1
1
Вых1=DD2+Строб1
Вых2=DD2+Строб2
Вых3=DD1+Строб1
Вых4=DD1+Строб2

## Slide 60
Замена комбинационной схемы на ПЗУ
Активные выходы 0
Пассивные выходы 1
Карта прошивки ПЗУ?

## Slide 61
50 | F | F | F | 7 | F | F | F | F | F | D | F | F | F | F | F | F
Адрес | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
90 | F | F | F | B | F | F | F | F | F | E | F | F | F | F | F | F
10011001
‭99‬
01011001
‭59‬

## Slide 62
Табличный вычислитель на основе ПЗУ
Вычисление квадратов целых чисел
Карта прошивки ПЗУ-вычислителя квадратов двоичных чисел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Адрес | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
00 | 00 | 01 | 04 | 09 | 10 | 19 | 24 | 31 | 40 | 51 | 64 | 79 | 90 | A9 | C4 | E1
10 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX
Карта прошивки ПЗУ-вычислителя квадратов в двоично-десятичном коде?

## Slide 63
ПЗУ как преобразователь кодов (дешифратор)
Применение — это всевозможных индикаторов, отображающих на экране буквы и цифры. ПЗУ в данном случае переводит код (номер) буквы или цифры в ее изображение.
Семисегментный
индикатор
Нулевой сигнал на каждом из выходов данных ПЗУ включает соответствующий ему сегмент.
Пример для кодов 0 и 7

## Slide 64
Карта прошивки ПЗУ для дешифратора знакового индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Адрес | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
00 | 40 | 79 | 24 | 30 | 19 | 12 | 02 | 78 | 00 | 10 | 08 | 03 | 46 | 21 | 06 | 0E
10 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX

## Slide 65
Матричный знакогенератор на ПЗУ
Знакоместо
8х8 точек
Знакоместная матрица из 8 строк и 8 столбцов. В каждую ячейку ПЗУ записывается код изображения одной из 8 строк одного из 256 символов. Изображение одного символа занимает 8 последовательно расположенных ячеек в ПЗУ. В случае матричного светодиодного индикатора перебор строк может осуществляться 3-разрядным счетчиком. В случае телевизионного монитора перебор строк осуществляется с помощью генератора вертикальной развертки изображения. Активному (зажженному) элементу изображения соответствует единичный сигнал «1» .
Пример для символа "М"
0 строка — 10000010,
1 строка — 11000110,
2 строка — 10101010и т.д.

## Slide 66
ПЗУ в генераторах импульсных последовательностей
Цель- получить временные реализации для 6-и выходных сигналов вида
Структурная схема

## Slide 67
Задача разбивается на этапы:
Подобрать параметры ГТИ ( период T или частоту f)
Подобрать параметры ПЗУ ,
Подобрать параметры счетчика
Предложить схему реализации генератора,
Получить карту прошивки

## Slide 68
Микропрограммные автоматы на ПЗУ
Микропрограммные автоматы (МПА) представляют собой следующий шаг по пути усложнения интеллекта цифровых схем.
На основе МПА можно строить устройства, которые работают по сложным алгоритмам, выполняют различные функции, определяемые входными сигналами, выдают сложные последовательности выходных сигналов.
Алгоритм работы МПА может быть изменен заменой прошивки ПЗУ. Т.е. МПА на основе одной и той же схемы могут выполнять разные функции. Проектировать МПА с точки зрения схемотехники достаточно просто.
Недостатком любого МПА по сравнению со схемами на "жесткой" логике является меньшее предельное быстродействие и необходимость составления карты прошивки ПЗУ (микропрограмму).

## Slide 69
Типичная структура МПА включает в себя :
ПЗУ, регистр и тактовый генератор.
ROM- организация (2(L+M))x(N)
L- коды управления
М- коды адресов с выхода ROM
RG- разрядность L+N
Срабатывает по фронту
Комбинация
L+M формирует адрес ПЗУ для
следующего такта
(N-M)- коды выходных сигналов
Адреса могут перебираться не только последовательно , но и в произвольном порядке, который определяется прошивкой ПЗУ (микропрограммой)
Условие правильной работы схемы: за один период тактового сигнала должны успеть сработать регистр и ПЗУ.

## Slide 70
Элементарные функции микропрограммного автомата
Адреса ПЗУ
Последовательный перебор адресов
Адреса ПЗУ
Циклическое повторение
Остановка (ожидание)
Адреса ПЗУ

## Slide 71
Конкретная реализация МПА
Выбор той или иной строки таблицы прошивки определяется старшими разрядами кода адреса ПЗУ, т. е. входными сигналами МПА. Любое изменение входных сигналов приводит к переходу в карте прошивки на другую строку. Например, строка 00 будет соответствовать нулевым входным сигналам МПА (00), а строка 30 — единичным входным сигналам (11).

## Slide 72
Пример таблицы прошивки
Адрес | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | AA | BB | CC | DD | EE | FF | 00
10 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 55 | BB | CC | DD | EE | FF | 00
20 | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | A9 | BA | CB | DC | ED | FE | 0F
30 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | 00
Входной
код
Формат поля данных
XX
Адрес
Выходные коды
Какие элементарные функции реализует МПА при заданных входных сигналах?
00
10
20
30
Вх2 Вх1

## Slide 73
Дана временная реализация выходных сигналов
при заданном входном
Предложить структурную схему МПА
Предложить вариант прошивки МПА

## Slide 74
Правильная реализация
Вход | D | А0 | D | A1 | D | A2 | D | A3 | D | A4 | D | A5 | D | A6
0 | 111 | 0 | 100 | 2 | 000 | 3 | 100 | 4 | 110 | 5 | 111 | 0 | 111 | 0
1 | 110 | 1 | 100 | 2 | 000 | 3 | 100 | 4 | 110 | 5 | 111 | 5 | 111 | 0
Пример прошивки
Вых3 Вых2 Вых1
Порядок бит поля данных

## Slide 75
Оперативная память
Основное отличие оперативной памяти (RAM) от постоянной ( ROM ) состоит в возможности оперативного изменения содержимого всех ячеек памяти с помощью дополнительного управляющего сигнала записи WR.
Различают статическую RAM (SRAM) и динамическую RAM (DRAM).
Ячейка памяти SRAM представляет собой регистр из триггерных ячеек, в который может быть записана(прочитана) информация. Выбор ячейки памяти производится с помощью кода адреса памяти. При выключении питания вся информация из оперативной памяти пропадает (стирается), а при включении питания информация в оперативной памяти может быть произвольной.
Ячейка памяти DRAM представляет собой конденсатор, информация хранится в виде заряда на конденсаторах. По сравнению с SRAM, DRAM имеет низкую стоимость, меньшее быстродействие и требует регулярной регенерации ("Refresh" - "освежение")

## Slide 76
Числовая шина
Word Line (WL)
Шина данных
Bit Line (BL)
Шина данных
Bit Line (BL)
Чтение. При подаче «1» на линию WL открываются транзисторы M5 и M6, уровни, записанные в триггере, выставляются на линии BL и BL и попадают на схемы чтения.
Запись. При подаче «0» на линию BL или BL параллельно включенные транзисторные пары (M5 и M1) и (M6 и M3) образуют логические схемы 2ИЛИ, последующая подача «1» на линию WL открывает транзистор M5 или M6, что приводит к соответствующему переключению триггера.
Пример ячейки SRAM

## Slide 77
Пример организации памяти DRAM (16x4)

## Slide 78
Пример обозначений микросхем SRAM
DI, D0- данные вход, выход
CS-выбор микросхемы (0)
WR-запись (0)
OE-сигнал разрешения выхода (0) Когда этот сигнал пассивен
(равен единице), входы/выходы данных микросхемы находятся в состоянии
3С независимо от режима работы

## Slide 79
Входы и выходы |  |  |  |  | Режим работы
-CS | -WR | A0 A9 | DI | DO | 
1 | Х | Х | Х | 3С | Хранение
0 | 0 | Адрес | 0 | 3С | Запись 0
0 | 0 | Адрес | 1 | 3С | Запись 1
0 | 1 | Адрес | Х | Данные | Чтение
Режимы работы оперативной памяти на примере К155РУ7
Входы и выходы |  |  |  | Режим работы
-CS | -WR | A0 A9 | DIO0 DIO3 | 
1 | Х | Х | 3С | Хранение
0 | 0 | Адрес | 3С | Запись 0
0 | 0 | Адрес | 3С | Запись 1
0 | 1 | Адрес | Данные | Чтение
Режимы работы оперативной памяти на примере КР541РУ2

## Slide 80
Таблицы режимов работы (таблицы истинности) микросхем памяти не дают достаточно информации для их практического использования.
Для микросхем памяти очень важны временные параметры (задержки сигналов относительно друг друга) и порядок выставления и снятия сигналов адреса, данных и управления.
Всю эту информацию дают временные диаграммы циклов записи в память и чтения (считывания) из памяти, приводимые в справочниках. Основные временные параметры оперативной памяти :
время выборки адреса (задержка между изменением адреса и выдачей данных);
время выборки микросхемы (задержка выдачи данных по выставлению сигнала -CS);
минимальная длительность сигнала записи -WR;
минимальная длительность сигнала -CS.
Характерные величины всех временных параметров памяти составляет от долей наносекунд до десятков наносекунд.

## Slide 81
Типичные временные диаграммы записи в память (а) и чтения из памяти (б)
Для записи информации в память надо выставить код адреса на адресных входах, выставить код записываемых в этот адрес данных на входах данных, подать сигнал записи –WR и подать сигнал выбора микросхемы –CS. Порядок выставления сигналов –WR и –CS бывает различным, он может быть существенным или несущественным . Собственно запись обычно производится сигналом -WR или –CS, причем данные должны удерживаться в течение всего сигнала –WR (или –CS) и заданное время после его окончания.
Сигнал –CS у некоторых микросхем памяти допускается держать активным (нулевым) для всех записываемых адресов и при этом подавать импульсы –WR для каждого адреса. Точно так же у некоторых микросхем допускается держать активным (нулевым) сигнал записи -WR, но при этом подавать импульсы –CS.

## Slide 82
Для чтения информации из памяти надо выставить код адреса читаемой ячейки и подать сигналы –CS и –OE (если он имеется). Сигнал -WR в процессе чтения должен оставаться пассивным (равным единице). В некоторых микросхемах памяти (называемых нетактируемыми) можно держать активным (нулевым) сигнал –CS для всех читаемых адресов.
В других микросхемах (называемых тактируемыми) необходимо подавать свой импульс –CS для каждого читаемого адреса.
Нетактируемые микросхемы гораздо удобнее в применении, чем тактируемые.

## Slide 83
Объединение микросхем памяти для увеличения разрядности шины данных

## Slide 84
Объединение микросхем памяти для увеличения разрядности шины адреса

## Slide 85
ОЗУ для временного хранения информации
Главное применение микросхем оперативной памяти- это временное хранение цифровой информации, всевозможных массивов кодов, таблиц данных, одиночных чисел и т.д.
Цель такого хранения информации состоит в том, чтобы в любой момент иметь возможность быстро ее прочитать для дальнейшей обработки, записи в энергонезависимую память (в ПЗУ, на магнитные носители) или для другого использования. Записанная в оперативную память и непрочитанная затем информация не имеет смысла, так как при выключении питания она безвозвратно пропадет.
Временное хранение предполагает, что к памяти имеется возможность доступа от какого-то устройства или от какой-то другой части схемы как с операцией записи, так и с операцией чтения (считывания). В зависимости от того, в каком порядке может записываться или читаться информация, существуют две разновидности ОЗУ:
ОЗУ с параллельным или произвольным доступом (это наиболее универсальная схема);
ОЗУ с последовательным доступом (это более специфическая схема).

## Slide 86
Параллельный или произвольный доступ наиболее прост и обычно не требует никаких дополнительных элементов. В этом режиме можно записывать информацию в любой адрес ОЗУ и читать информацию из любого адреса ОЗУ в произвольном порядке.
Однако параллельный доступ требует формирования довольно сложных последовательностей всех входных сигналов памяти: для записи (чтения) информации необходимо сформировать код адреса записываемой ячейки и только потом подать (читать) данные, сопровождаемые управляющими сигналами –CS и –WR.
Этот режим доступа чаще всего применяется в компьютерах и контроллерах, где самыми главными факторами являются универсальность и гибкость использования памяти для самых разных целей.
Последовательный доступ к памяти предполагает более простой порядок общения с памятью. Не надо задавать код адреса записываемой или читаемой ячейки, так как адрес памяти формируется схемой автоматически.
Для записи информации надо всего лишь подать код записываемых данных и сопроводить его стробом записи. Для чтения информации надо подать строб чтения и получить читаемые данные.
Автоматическое задание адреса при этом осуществляется внутренними счетчиками, меняющими свое состояние по каждому обращению к памяти.

## Slide 87
Три основные типа оперативной памяти с последовательным доступом:
память типа "первым вошел - первым вышел" ( FIFO, First In - First Out);
память магазинного, стекового типа, работающая по принципу "последним вошел - первым вышел" (LIFO, Last In - First Out).
память для хранения массивов данных.
FIFO , LIFO подразумевают возможность чередования операций записи и чтения в памяти.
Память FIFO выдает читаемые данные в том же порядке, в котором они были записаны, а память LIFO - в порядке, обратном тому, в котором они были записаны в память.
Для памяти FIFO требуется хранение двух кодов адреса (адрес для записи и адрес для чтения), для памяти LIFO достаточно одного кода адреса.
Хранение массивов в памяти предполагает, что сначала в память записывается целиком большой массив данных, а потом этот же массив целиком читается из памяти.
Эта память также может быть устроена по двум принципам (FIFO и LIFO).
FIFO-записанный массив читается в том же порядке, в котором и был записан,
LIFO - в противоположном порядке (начиная с конца). В обоих этих случаях для общения с памятью требуется хранить только один код адреса памяти

## Slide 88
Функциональная схема памяти типа FIFO

## Slide 89
Временные диаграммы циклов записи (а)и чтения (б) для памяти типа FIFO
Временные последовательности
Данные
Запись в память
Увеличение адреса на 1
Запись
Чтение
Чтение из памяти
Данные
Увеличение адреса на 1

## Slide 90
Функциональная схема памяти типа LIFO
После проведения цикла записи по срезу сигнала "–Зап." счетчик увеличивает адрес памяти на единицу. Перед проведением цикла чтения по фронту сигнала "–Чт." счетчик уменьшает адрес памяти на единицу. Такая организация перебора адресов позволяет организовать чтение из памяти в порядке, обратном порядку записи в память.
Однонаправленный буфер

## Slide 91
Временные диаграммы циклов записи (а) и чтения (б) для памяти типа LIFO
Добавить временные последовательности чтения-записи

## Slide 92
Функциональная схема памяти для хранения массивов данных
(организация FIFO)
Адреса памяти задаются одним единственным счетчиком, который работает в режиме только прямого счета.
Перед началом работы необходимо сбросить счетчик (сигнал "Сброс").
Затем производится запись массива данных. При этом после каждого цикла записи по заднему фронту сигнала "–Зап." выходной код счетчика увеличивается на единицу. После окончания записи всего массива снова надо сбросить счетчик в нуль (сигнал "Сброс"), а затем производить чтение массива, начиная с нулевого адреса. При этом после каждого цикла чтения по заднему фронту сигнала "–Чт." выходной код счетчика увеличивается на единицу. В результате массив данных читается в том же порядке, что и был записан. Контроль за длиной записываемого и читаемого массивов возлагается на внешнее по отношению к приведенной схеме устройство.
Двунаправленный буфер

## Slide 93
ОЗУ как информационный буфер
Суть информационного буфера состоит в следующем: передающее устройство записывает передаваемые данные в буфер, а принимающее устройство читает принимаемые данные из буфера
Промежуточное хранение позволяет лучше скоординировать работу устройств, участвующих в обмене данными, повысить их независимость друг от друга, согласовать скорости передачи и приема данных.
Однонаправленная буферная память
Двунаправленная буферная память
Информационные буферы могут быть организованы по типу FIFO или по типу LIFO.

## Slide 94
Однонаправленный буфер типа FIFO
Одно устройство записывает информацию в буфер, на другое устройство выдается информация из буфера. Память всегда записывается полностью, по всем адресам, и читается также полностью. Строб записи "–Зап." поступает в режиме записи с частотой, необходимой для записи, строб чтения "–Чт." поступает при чтении с частотой, необходимой для чтения. Шины данных для записи и чтения в память отдельные. Необходим один счетчик для перебора адресов памяти работающий только в режиме прямого счета и имеющий вход начального сброса в нуль.

## Slide 95
Перед началом работы устройство, производящее запись в память, сбрасывает счетчик в нуль сигналом "–Сброс" и устанавливает режим записи в память, перебрасывая в нуль управляющий триггер (единица на инверсном выходе). Затем начинается процесс записи: записываемые данные поступают с однонаправленного входного буфера и записываются в память сигналом "–Зап.", который своим задним фронтом переключает адреса памяти. Полная процедура записи включает в себя столько циклов записи, сколько имеется ячеек у используемой памяти.
После окончания процедуры записи устройство, производившее запись, разрешает чтение из памяти, устанавливая в единицу триггер положительным фронтом сигнала "Пуск" (нуль на инверсном выходе). При этом разрешается прохождение сигнала "–Чт.". Адреса памяти переключаются по заднему фронту сигнала "–Чт.", и по этому же фронту данные, читаемые из памяти, фиксируются в выходном регистре.
Выходной регистр выполняет две функции: он не пропускает на выход данные, записываемые в память (по сигналу -WE запрещается запись в регистр), а также обеспечивает одновременность изменения всех разрядов читаемых данных. Выходная информация из-за этого регистра задерживается на один период сигнала "–Чт.", что необходимо учитывать.
После окончания чтения всего объема памяти вырабатывается сигнал переноса счетчика –Р, который снова переводит всю схему в режим записи, сбрасывая триггер в нуль (единица на инверсном выходе). После этого записывающее внешнее устройство снова может начинать процедуру записи в память.

## Slide 96
Двунаправленный буфер с периодическим режимом обмена типа LIFO
Устройство 1 записывает в буфер 1 массив в прямом порядке, буфер 1 выдает этот массив в устройство 3 (сеть) в обратном порядке, буфер 2 принимает массив из сети в обратном порядке, а устройство 2 читает принятую информацию опять же в прямом порядке: то есть читается информация в том же порядке, в каком она и писалась.
То же самое происходит и при передаче информации из устройства 2 в устройство 1.

## Slide 97
Функциональная схема двунаправленного буфера типа LIFO

## Slide 98
Перед началом работы оба триггера сброшены в нуль, счетчик также сброшен в нуль сигналом "Сброс". Сначала в память записывается передаваемый в сеть массив данных. Запись производится сигналом "–Зап.", задний фронт которого увеличивает выходной код счетчика (адрес памяти) на единицу. После окончания записи массива сигналом "Разр.пер." разрешается передача массива в сеть. В режиме передачи по сигналу строба передачи (TxC) перебираются адреса памяти в обратном порядке (счетчик работает в режиме обратного счета). Данные, читаемые из памяти, записываются в сдвиговый регистр и выдаются в сеть в последовательном коде (TxD). После того как счетчик досчитает до нуля, вырабатывается сигнал переноса <0, который сбрасывает в нуль триггер передачи. То есть в сеть выдается весь массив, записанный в память, независимо от его длины, причем массив выдается в обратном порядке.
В режиме приема информации из сети записывается единица в триггер разрешения приема по сигналу "Разр. пр.". Принимаемые из сети данные в последовательном коде RxD записываются в сдвиговый регистр, а из него уже в параллельном коде - в память. Запись производится по сигналу строба приема RxC, задним фронтом которого переключается счетчик, работающий в режиме инверсного счета. После окончания приема по сигналу "Конец приема" сбрасывается триггер разрешения приема. После этого производится чтение информации из памяти по сигналу "–Чт.". Задним фронтом этого сигнала переключается счетчик, работающий в режиме прямого счета. То есть массив читается в порядке, обратном тому, в котором он пришел из сети.

## Slide 99
Буфер с непрерывным режимом работы
Одно из устройств общается с буфером непрерывно,
а другое - только в отдельные моменты времени.
В данном случае уже необходимо иметь два счетчика адреса памяти, выходные коды которых надо мультиплексировать с помощью мультиплексора.
Передающий буфер с непрерывным режимом работы

## Slide 100
Счетчик чтения непрерывно перебирает адреса памяти с частотой тактового генератора.
Читаемая из памяти информация записывается в выходной регистр и выдается на выход. В момент записи по сигналу "–Зап." мультиплексор подает на адресные входы памяти выходной код счетчика записи.
На память подается сигнал –WR, вложенный в сигнал "–Зап." (он начинается после начала сигнала "–Зап." и заканчивается раньше этого сигнала ).
Это достигается применением цепочки из двух инверторов и элемента 2И-НЕ. Такая последовательность сигналов позволяет записать в память входные данные по адресу записи со счетчика записи и не изменять содержимое ячеек памяти с другими адресами.
Перед началом записи памяти счетчик записи сбрасывается в нуль по сигналу "Сброс". После каждой операции записи по заднему фронту сигнала "–Зап." код на выходе счетчика записи увеличивается на единицу. То есть для того чтобы записать всю память, необходимо сбросить счетчик и произвести столько циклов записи, сколько ячеек имеется в памяти.

## Slide 101
Особенности использования микросхем динамической памяти
(DRAM)
Мультиплексирование шины адреса
Особенность почти всех динамических ЗУ — мультиплексирование шины адреса.
Адрес делится на две части — адрес строки (Row) и адрес столбца (Column) матрицы.
Эти адреса подаются на одни и те же выводы ИС поочередно.
Адрес строки сопровождается стробом RAS (Row Address Strobe),
адрес столбца — стробом CAS (Column Address Strobe).
Мультиплексирование шины адреса уменьшает число выводов микросхемы на половину разрядности адреса и тем самым удешевляет ее.
Сокращение числа выводов корпуса для динамических ЗУ особенно актуально, т. к. они имеют максимальную емкость и, следовательно, большую разрядность адресов.

## Slide 102
Циклы обращения к ЗУ начинаются сигналом RAS и запаздывающим относительно него сигналом CAS.
Отрицательным фронтам этих сигналов соответствуют моменты восприятия адресов строки и столбца.
По коду операции (сигнал R/W) либо вырабатываются выходные данные DO, либо принимаются входные данные DI.
В циклах регенерации подаются только импульсные сигналы RAS и адреса строк.
Внешняя организация и временные диаграммы DRAM

## Slide 103
Регенерация данных в динамических ЗУ
Во избежание потери информации динамические ЗУ нуждаются в периодической
регенерации. Без обновления заряды конденсаторов могут сохраняться только в
течение миллисекунд (до 50 … 60 мс).
Традиционный режим строчной регенерации — проведение циклов чтения по всем строкам матрицы ЗЭ. При этом процесс не сопровождается выдачей данных на выходные буферы, а целиком проходит внутри ЗУ.
Используются только адреса строк, адреса столбцов не требуются.

## Slide 104
Схема контроллера регенерации динамической памяти

## Slide 105
Триггеры Т 1 и Т2 сброшены. Нулевое значение выхода Т2 сбрасывает счетчик CTR и удерживает его в нулевом состоянии, блокирует передачу через элемент И-ИЛИ строба RASрег и по адресному входу А мультиплексора MUX2 обеспечивает передачу на выход этого мультиплексора адресов от мультиплексора MUX1 .
При этом модуль памяти получает стробы RAS и CAS , соответствующие рабочему режиму, адреса А 1 и А2 строк и столбцов, выдаваемые процессором в сопровождении этих стробов, а также сигналы управления R/W и OE . При записи модулем воспринимаются входные данные DI, при чтении выдаются выходные данные DO.
Рабочий режим
Переход к режиму регенерации
Генератор G непрерывно генерирует последовательность импульсов с периодом повторения равным длительности цикла чтения ЗУ (десятки наносекунд).
Делитель частоты ДЧ понижает частоту импульсов генератора (увеличивает период повторения) до равенства периоду регенерации Tрег (несколько миллисе-
кунд). С периодом Трег на выходе ДЧ появляется импульс, заставляющий триггер Т1 принять единичное состояние и инициировать режим регенерации.
Единичное значение сигнала HOLD является сигналом запроса на управление памятью со стороны контроллера. Этот сигнал поступает на соответст-вующий вход процессора. Процессор не может остановиться мгновенно, т. к. для
прерывания выполняемой им программы требуются определенные операции. Про-
изведя эти операции, процессор вырабатывает сигнал HLDA, разрешающий переход
к операции регенерации ЗУ.

## Slide 106
Сигнал HLDA устанавливает триггер Т2, в результате чего блокируется передача
стробов RAS и CAS на модуль памяти, разрешается передача на модуль строба
регRAS, вырабатываемого формирователем контроллера, мультиплексор MUX 2
переключается на передачу адресов со счетчика СTR на адресный вход ЗУ.
Одновременно с этим триггер Т2 снимает сигнал асинхронного сброса со входа R счетчика, и он начинает перебирать адреса строк от нулевого до максимального (конкретно в показанной схеме таких адресов 64). Появление импульса переполнения счетчика сбрасывает триггер Т 1 , обозначая этим окончание операции регенерации и снимая сигнал HOLD.
В ответ процессор снимает сигнал HLDA, после чего очередной импульс генератора сбрасывает Т2, возвращая схему в рабочий режим.
Режим регенерации

## Slide 107
DRAM повышенного быстродействия
Высокое быстродействие процессоров требует и высокой скорости работы ОЗУ.
Методы ускорения работы DRAM можно разделить на две группы.
1-я группа методов основана на предположении о кучности адресов
обращения к ОЗУ (адреса следующих обращений расположены «близко» к адресу текущего обращения). Если это не выполняется быстродействие памяти существенно снижается (пример – многозадачные ОС).
2-я группа методов дают ускорение работы памяти даже при
произвольном доступе к ее ячейкам.

## Slide 108
FPM (Fast Page Mode) — это быстрый страничный доступ, эффективный, если
после текущего обращения к памяти следующее обращение будет к запоминающему элементу (ЗЭ) той же строки матрицы.
1-я группа методов

## Slide 109
SDRAM и DDR SDRAM
Более высокую производительность обеспечивают микросхемы синхронной памяти SDRAM (Synchronous DRAM) и интерфейсами DDR, DDR2, DDR3 .
В SDRAM применяются:
Синхронизация операций обмена с тактирующими сигналами процессора;
Буферизация (защелкивание) адресов и данных;
Многобанковая организация памяти;
Пакетные режимы передачи данных;
Конвейеризация тракта продвижения информации.
Признаки SDRAM
Достоинства синхронной памяти.
При работе с асинхронными ОЗУ после выдачи адреса и управляющих сигналов процессор ждет выполнения памятью внутренних операций, сохраняя на системных шинах адреса, сигналы управления и данных. Ожидание снижает производительность системы.
В синхронных ЗУ ввод и вывод данных контролируются системными тактами, а вы-
даваемые процессором адреса, сигналы управления и данные фиксируются (защелкиваются) в регистрах. После этого системные шины памятью не используются. Заранее известно, через какое число тактов память будет готова. Во время работы памяти процессор может выполнять другие операции.

## Slide 110
В многобанковых структурах память делится на части (банки). Например, в двухбанковой структуре в одном банке размещаются ячейки с нечетными адресами, в другом — с четными. Если обращение идет по последовательным адресам, то банки работают поочередно, и каждый из них имеет между обращениям к нему свободный интервал для регенерации. Чем больше банков,
тем реже будут возникать ситуации с соседними обращениями в тот же банк, т.е. тем выше будет выигрыш в быстродействии памяти. В некоторых ЗУ используется до 32 банков.
Многобанковая организация памяти
Пакетная передача означает, что при обращении по некоторому адресу из памяти
последовательно извлекается не только адресованное слово, но и несколько соседних — пакет. Размер пакета может быть различным, часто он составляет
четыре слова. Внутри пакета выборка слов идет быстро, так как адреса формируются специальным счетчиком внутри самой схемы (инкрементированием начального адреса), и не требуется для каждого слова передавать в микросхему его
страничный адрес, что по сравнению с простым страничным доступом сокращает
время выборки слов.
Пакетные режимы передачи данных

## Slide 111
Работа ЗУ с пакетным доступом характеризуется цепочкой цифр,
первая из которых отображает время первоначального доступа к памяти, а после-
дующие — времена доступа к последующим словам в пределах пакета. Например, для пакетного доступа с размером пакета 4 такая цепочка (Timing) может иметь вид 5-2-2-2 или 5-1-1-1. Это означает, что первоначальный доступ занимает 5 некоторых единиц времени, а последующие 2 или 1.
Сущность конвейеризации заключается в разбиении трактов обработки информации на ступени.
Конвейеризация трактов передачи данных
Исходная
схема
Минимальный период тактовых импульсов исходной схемы:
Tmin = tRG + tЛС + tSU,
где tRG — задержка входного регистра на пути "такт-выход" ; tЛС — задержка сигнала в логической схеме; tSU — время предустановки выходного регистра.

## Slide 112
Конвейерная
организация
Уменьшение Tmin можно добиться уменьшением задержки tЛС путем расщепления логической схемы на ступени, разделенные регистрами.
Если логическая схема расщепляется по глубине ровно пополам, то новое значение минимального периода тактовых импульсов определится тем же соотношением, что и для исходной схемы.
Однако численное значение задержки логической схемы уменьшится вдвое, т. е.
допустимая частота тактирования схемы увеличится. Конвейеризация увеличивает
темп передач данных по тракту их обработки, хотя время нахождение каждой единицы данных в этом тракте не только не уменьшается, но даже увеличивается.
Первая порция результатов в конвейеризованной системе появляется позднее, чем в сквозной зато последующие поступают с более высокой частотой.

## Slide 113
Термином DDR (Double Data Rate) обозначают интерфейс памяти с удвоенной
скоростью передачи данных.
Технология DDR предусматривает выдачу и получение данных по обоим фронтам тактирующего сигнала, а это удваивает скорость передачи при той же тактовой частоте.
Разработаны также ЗУ с интерфейсом QDR (Quad Data Rate), в которых интерфейс DDR сочетается с двухпортовостью. В таких схемах за один такт выполняется четыре операции, поскольку одновременно производятся запись по одному адресу и чтение по другому.
Технологии DDR и QDR
Технологии CDRAM
В СDRAM (Cached DRAM, кэшированная DRAM) на одном кристалле с
DRAM размещена статическая кэш-память (кэш первого уровня). При этом кэш
обеспечивает быстрый обмен с процессором, если информация находится в кэше, а также быстрое обновление своего содержимого. Последняя возможность связана с тем, что размещение кэша на одном кристалле с DRAM делает связи между ними внутренними (реализуемыми внутри кристалла), а в этом случае разрядность шин может быть очень большой и обмен может производиться большими блоками данных.

## Slide 114
2-я группа методов
Вторая группа методов повышает быстродействие динамических ЗУ даже при
произвольном доступе к ее ячейкам, когда адреса предыдущих и последующих
обращений к памяти произвольны.
Для алгоритмов, реализуемых в сетевых приложениях и многих мультимедийных задачах, важно быстродействие при произвольном доступе. Среди таких ЗУ значительная доля предназначена для портативной аппаратуры с батарейным питанием, например, для мобильных телефонов. Поэтому при их разработке одновременно с методами повышения быстродействия особенно активно применяют разнообразные методы снижения потребляемой мощности.
В блочных DRAM матрица памяти разбивается на части, при этом словарные и разрядные линии укорачиваются, уменьшаются их паразитные емкости и сопротивления, а следовательно, и задержки переключений. Таким способом удается существенно повысить быстродействие DRAM, не требуя при этом кучности адресов обращения к ним. При этом происходит усложнение схемы ЗУ и соответствующее ему увеличение стоимости.
Если в базовой структуре непосредственно под запоминающие элементы удается отвести около 50% площади кристалла, то для блочных DRAM этот процент снижается приблизительно до 35% .
ЗУ с блочной структурой (Embedded DRAM)

## Slide 115
RLDRAM (Reduced Latency DRAM)
DRAM с уменьшенной длительностью полного цикла обращения к памяти. Быстрый произвольный доступ в RLDRAM достигается благодаря передаче сразу всего адреса одним тактирующим фронтом (отказу от последовательных передач в память полуадресов по стробам RAS и CAS), т. е. от мультиплексирования адреса.

## Slide 116
Перспективные технологии создания элементов памяти
Характеристики «идеальной» памяти:
большая емкость
высокое быстродействие
малая потребляемая мощность
энергонезависимость
низкая стоимость

## Slide 117
Ферроэлектрические ЗУ (FRAM)
В основе FRAM лежит особый класс материалов –ферроэлектрики
Ферроэлектрики при комнатной температуре обладают собственным электрическим
моментом (поляризацией). Направлением вектора поляризации малого объема
ферроэлектрика можно управлять приложением внешнего электрического поля.
ФЭ
ФЭ
P
P
Петля гистерезиса
ФЭ
В ЗЭ необходимо определить направление поляризации. Для этого, после отпирания транзистора выборки на Plate-линию подается импульс длительностью около 10 нс. Если этот импульс вызовет переполяризацию элемента, то через него пройдет большой ток, который сможет ощутимо изменить напряжение на паразитной емкости ЛЗС. Если знак поляризации был другим то ток через него будет малым и не
сможет заметно повлиять на потенциал линии ЛЗС.

## Slide 118
Достоинства FRAM:
высокая скорость записи и чтения,
практически неограниченное число циклов чтения/записи,
малые напряжения питания и потребляемая мощность,
компактные размеры (площадь ЗЭ соизмерима с площадью обычного элемента DRAM),
высокая радиационная стойкость,
энергонезависимость.

## Slide 119
PFRAM (полимерно-ферроэлектрические ЗУ)
Они построены на основе полимерных ферроэлектрических материалов, в которых
образуются полимерные цепи. Звенья этих цепей обладают дипольными момента-
ми. Диполи служат запоминающими элементами, хранящими двоичные данные
при изменении поляризации.
Схема

## Slide 120
Достоинства:
Простая конструкция (нет транзисторов)
Простота реализации многослойных конструкций
Очень большой объем хранимых данных
Простая технология изготовления ЗУ и хорошая интеграция со стандартными процессами изготовления интегральных схем.
Низкая стоимость на 1 бит.
При хранении данных не требуются затраты мощности.
Считывание является неразрушающим.
Недостатки:
Процессы записи и чтения идентичны по быстродействию (приблизительно по 50 мкс). Быстродействие на три порядка хуже быстродействия обычных DRAM.
Поэтому PFRAM перспективны не в качестве ОЗУ, а для замены дисковой памяти.

## Slide 121
Битам двоичных данных соответствуют участки с остаточной намагниченностью, образующие "микромагнитики", положение полюсов которых задается при записи информации. Магнитные ЗУ обладают естественной энергонезависимостью. Магнитные поля отдельных магнитиков обнаруживаются расположенными у их краев элементами с магниторезистивными свойствами, электрическое сопротивление которых зависит от магнитного поля, окружающего эти элементы. Чтение не является разрушающим.
MRAM (Magnetoresistive RAM)
В основе GMR- явление гигантского магнетосопротивления.
Нобелевская премия 2007 год- Грюнберг Петер, Фер Альбер

## Slide 122
Программируемые логические интегральные схемы
Принципы обработки информационных потоков
В общем случае цифровая обработка потоков заключается в реализации определенных функциональных преобразований над множеством входных данных, представленных в виде двухуровневых последовательностей (логических или цифровых кодов).
Конкретный вид таких преобразований, включающих в себя наборы арифметических и логических операций, зависит от решаемой задачи и задается алгоритмом обработки. Он описывает совокупность и последовательность действий, приводящих к требуемому результату.

## Slide 123
1.Пространственно-распределенные алгоритмы обработки
Структура потока данных
Структура устройства обработки с распределением алгоритма обработки в пространстве
Особенности
параллельные вычисления
наибольшее быстродействие
обработка в реальном масштабе времени
«жесткая» логика
Недостатки
Классификация подходов к аппаратной реализации систем обработки потоков

## Slide 124
2.Распределение алгоритмов обработки во времени
УОПФ-устройство обработки
с программируемыми
функциями
D- поток данных
К- поток команд
Структура потока данных и команд при распределении алгоритма обработки во времени
Достоинства
Недостатки

## Slide 125
3. Пространственно-временная реализация алгоритмов обработки
Структура устройства обработки с распределением алгоритма в пространстве и во времени
Структура потока данных и кодов конфигурации при комбинированном
распределении алгоритма обработки
Алгоритм разбивается на достаточно большие функционально завершенные фрагменты Fi которые могут параллельно выполняться в устройстве У0i с определенной конфигурацией. Каждому из разновидностей таких устройств устанавливаются в соответствии коды конфигурации — КК. Под действием этих команд УОПК меняет свою внутреннюю структуру, настраиваясь на реализацию фрагмента алгоритма.

## Slide 126
Программируемые логические интегральные схемы
Классификация программируемых интегральных схем
Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС)
Простые программируемые логические устройства
(SPLD)
Сложные программируемые логические устройства
(СPLD)
Программируемые вентильные матрицы
(FPGA)
Программируются пользователем
Программируемые логические матрицы
(ПЛМ,PLA)
Программируемая матричная логика
(ПМЛ ,PAL)
Программируются изготовителем ИС
Полузаказные ИС
Заказные ИС
Базовые матричные кристаллы
(БМК, GA)
Структурированные матричные кристаллы
(СБМК, SGA)
Метод стандартных ячеек (SCL)
Полностью заказные
(FCL)

## Slide 127
Простые программируемые логические устройства
Программируемые логические матрицы (ПЛМ)
Программируемые логические матрицы появились в середине 70-х годов 20 века. Основой служат последовательно включенные программируемые матрицы эле-
ментов И и ИЛИ дополненные блоками входных и выходных буферных каскадов.
«Матрица» обозначает набор логических элементов, которые обычно расположены по строкам и столбцам .
ПЛМ реализует дизъюнктивную нормальную форму (ДНФ) воспроизводимых
функций, т. е. представляет их в виде логической суммы логических произведений.
ПЛМ способна реализовать систему n логических функций от m аргументов,
содержащую не более λ термов. Воспроизводимые функции — комбинации из
любого числа термов, формируемых матрицей И. Какие именно термы будут
выработаны и какие комбинации этих термов составят выходные функции,
определяется программированием. Основными параметрами ПЛМ являются:
число входов m;
число термов ℓ;
число функций n.

## Slide 128
Структурная схема ПЛМ на вентильном уровне
Программируемое
соединения
ПЛМ может быть реализована на основе как биполярной, так и МОП-технологии. Во всех случаях в матрицах имеются горизонтальные и вертикальные линии, в узлах пересечения которых при программировании создаются или удаляются элементы связи. Первые ПЛМ строились на биполярных приборах и имели программируемые элементы в виде прожигаемых (плавких) перемычек. В настоящее время ПЛМ изготавливаются на основе МОП-транзисторов с двумя затворами (плавающим и управляющим).
Программирование матриц состоит в задании плавающим затворам
транзисторов того или иного состояния (заряжен или нет).

## Slide 129
Программирование ПЛМ, выполняемое пользователем, проводится с помощью
специальных программаторов и сведения для них должны иметь определенную
стандартизированную форму.
Пример: ПЛМ — серия К556 (микросхемы РT 1 , PT2 схемотехнологии ТТЛШ с программированием прожиганием перемычек).
Размерность 1 6 входов, 48 термов, 8 выходов, задержка около 50 нс.
Программируемая матричная логика (ПМЛ)
Одно из важных применений микросхем программируемой логики — замена ИС
малого и среднего уровня интеграции при реализации так называемой произвольной логики. В этих применениях логическая мощность ПЛМ зачастую избыточна.
В таких случаях возможность использования выходов любых конъюнкторов любыми дизъюнкторами (как предусмотрено в ПЛМ) становится излишним усложнением. Отказ от этой возможности означает отказ от программирования матрицы ИЛИ приводит к структуре ПМЛ.

## Slide 130
Структурная схема ПМЛ
В сравнении с ПЛМ схемы ПМЛ имеют меньшую функциональную гибкость, т. к.
в них матрица ИЛИ фиксирована, но их изготовление и использование проще. Пре-
имущества ПМЛ особенно проявляются при проектировании несложных устройств.

## Slide 131
При проектировании устройств на основе ПЛМ и ПМЛ пользуются подсистемами автоматизации проектирования , т. к. ручная подготовка задачи как правило неприемлемо громоздка. Для подсистемы автоматизированного проектирования подготовка данных проводится с использованием стандартных средств (таблиц, систем булевых уравнений , текстовых описаний на языках описания аппаратуры) .
В подобных подсистемах имеются также режимы входного контроля ИС, ввода данных с эталона, режимы сравнения задания на программирование с состоянием запрограммированной ИС и др.

## Slide 132
Сложные программируемые логические устройства (СPLD)
CPLD (Complex Programmable Logic Device) представляет собой несколько функ-циональных блоков — ФБ, объединенных в единую структуру программируемой матрицей соединений — ПМС. Каждый ФБ подобен ПМЛ (PAL) и содержит несколько макроячеек — МЯ.
С внешней средой CPLD связывают блоки ввода/вывода — БВВ. Кроме основных блоков CPLD может содержать контроллеры интерфейсов, используемые для конфигурирования и тестирования создаваемых структур.
Число ФБ в составе CPLD изменяется в зависимости от ее сложности. Каждый ФБ получает m cигналов от ПМС, а n его выходов подключены как к ПМС, так и к блокам ввода/вывода БВВ (Input/Output Block, IOB), связанным с внешними двунаправленными выводами. Три вывода специализированы и предназначены для глобальных сигналов тактирования GCK (Global Clock), сброса/установки GSR (Global
Set/Reset), управления третьим состоянием GTS (Global Tri-State).

## Slide 133
Структура CPLD
Функциональные блоки CPLD подобны ПМЛ (PAL).
Макроячейка содержит элемент ИЛИ, программируемые мультиплексоры, триггер
(или триггеры) и формирует выходные сигналы в нескольких вариантах.

## Slide 134
В CPLD используется система одномерно непрерывных связей, реализуемая в виде
программируемой матрицы соединений ПМС. В этом случае все связи идентичны
по конфигурации, что дает хорошую предсказуемость задержек сигналов — важ-
ное достоинство, облегчающее проектирование и изготовление схем высокого бы-
стродействия.
В ПМС выходы функциональных блоков ФБ подключаются к вертикальным непрерывным (не сегментированным) линиям, причем каждому выходу соответствует своя линия. Входы ФБ связаны с горизонтальными линиями, пересекающими все вертикальные линии. На пересечениях горизонтальных и вертикальных линий имеются программируемые точки связи. Замкнув одну из этих точек, можно подключить вход к соответствующему выходу. Таким образом любой вход ФБ может быть подключен к любому выходу, а каждый из выходов может быть подключен ко многим входам, чем обеспечивается полная коммутируемость блоков.
Схема коммутации

## Slide 135
Схема коммутации функциональных блоков

## Slide 136
Таблица некоторых производимых CPLD

## Slide 137
FPGA (Field Programmable Gate Arrays) — программируемые пользователем вентильные матрицы — наиболее обширный класс программируемых схем, обладающих максимальными функциональными возможностями.
С учетом архитектурных особенностей и областей применения выделяются подклассы FPGA и систем на их основе:
FPGA невысокой и средней сложности;
FPGA высокой сложности и системы на кристалле;
микроконтроллерные программируемые системы.
Основные производители — Xilinx , Altera, Actel, Atmel
FPGA выпускаются как полностью готовые, т. е. относятся к стандартной продукции, что сопровождается известными преимуществами — массовостью производства и снижением стоимости.
Потребитель выполняет программирование FPGA самостоятельно.
Благодаря регулярной структуре FPGA реализуются с уровнем интеграции, близким к максимальному. Вместе с тем, поскольку для средств программирования межсоединений требуются значительные затраты дополнительной площади кристалла по количеству логических элементов, предоставляемых для реализации проекта, FPGA уступают полузаказным и заказным схемам.

## Slide 138
Две области применения FPGA:
отработка прототипов блоков и систем при их проектировании
создание конечной продукции для изделий не слишком большой тиражности быстрыми и эффективными способами.
Построение реконфигурируемых систем.
При использовании аппаратуры встречаются ситуации, в которых те или иные блоки работают поочередно. Например, средства помехоустойчивого кодирования и декодирования при передаче и приеме данных. Обе функции (кодирование и декодирование) никогда не выполняются одновременно. Поэтому не обязательно иметь два устройства (кодер и декодер), а можно иметь одну репрограммируемую схему с двумя разными конфигурациями, хранимыми в ПЗУ и поочередно загружаемыми в ПЛИС (программируемую логическую интегральную схему). В такой реконфигурируемой системе одна и та же аппаратная часть может выполнять различные преобразования после соответствующей перестройки.

## Slide 139
Задачи логической эмуляции.
При отладке устройств традиционно пользовались как изготовлением прототипа, так и программными моделями. Изготовление проотипа — сложная и дорогостоящая задача, но с его помощью можно вести тестирование с реальными сигналами и на высоких скоростях, наблюдая фактические возможности устройства. Программное моделирование лишено указанных достоинств, но проще и дешевле. Модели легко модифицируются для удаления ошибок в проекте и в них обеспечивается хорошая наблюдаемость процессов в объекте исследования.
Применение FPGA в задачах логической эмуляции дает сочетание достоинств обоих классических подходов. Система из микросхем программируемой логики легко создается и модифицируется, но может работать с реальными сигналами и
частотами. В то же время программные модели и макетирование не зачеркиваются появлением репрограммируемых микросхем. Создание программной модели может остаться наиболее быстрым и дешевым вариантом эмуляции, а макетирование отличается наиболее полным отображением свойств объекта. Таким образом, применение FPGA хорошо дополняет прежние методы разработки и тестирования схем.

## Slide 140
Построение динамически реконфигурируемых систем.
От простых реконфигурируемых систем системы с динамической реконфигурацией (Run-Time Reconfiguration) отличаются тем, что в них требуется быстрая смена настроек. Обычная настройка с введением в микросхему последовательного потока битов или байтов занимает достаточно большое время. В динамически реконфигурируемых системах уже имеется (хранится) набор предварительно загруженных настроек, быстро сменяющих друг друга соответственно требованиям реализуемого алгоритма.
Динамически реконфигурируемая микросхема может иметь практически любое
число настроек, которое ограничивается лишь емкостью памяти для их хранения.
FPGA-процессоры.
Алгоритмы работы процессора загружаются в FPGA принципиально подобно загрузке в память микропроцессорной системы выполняемой программы. Но в противоположность микропроцессорной системе, возникает сильно выраженный параллелизм на уровне логических блоков с простейшими операциями (типа воспроизведения функции от данного числа аргументов). Такие FPGA-процессоры могут давать хорошие результаты при параллельной обработке данных, где большое число переменных преобразуется сходным образом.
Эффективность схем с программируемой структурой стимулирует быстрый рост
соответствующей отрасли промышленности и объемов их производства, а также
научных исследований по развитию их архитектур, схемотехники и алгоритмов
решения практических задач.

## Slide 141
Программируемые элементы FPGA
Программируемость пользователем, т. е. реализуемость индивидуального проекта на основе стандартной микросхемы, обеспечивается наличием в схеме множества двухполюсников, проводимость которых может быть задана либо очень малой (это соответствует разомкнутому ключу), либо достаточно большой (это соответствует замкнутому ключу). Состояния ключей задают конфигурацию схеме, формируемой на кристалле. Число программируемых ключей (программируемых точек связи) в схеме зависит от ее сложности и может доходить до сотен миллионов и более.
Для FPGA характерны следующие виды программируемых ключей:
перемычки типа antifuse (общепринятый русский термин отсутствует);
ключевые транзисторы, управляемые триггерами;
флэш-ключи.

## Slide 142
Перемычки типа antifuse.
Программирование перемычками antifuse является однократным. В этом заключается основное ограничение на область применения схем с перемычками.
Перемычка образована слоями "поликремний —диэлектрик" и помещена между проводящими дорожками металлизации с включением специального вольфрамового электрода. Программирующий импульс напряжения пробивает перемычку и создает в ней проводящий канал. Сопротивление запрограммированной перемычки мало (приблизительно 25 Ом). Малые сопротивления и емкости перемычек положительно влияют на скорость распространения сигналов в программируемых связях. Схемы с перемычками обладают компактностью, повышенной радиационной стойкостью, надежностью и невысокой стоимостью. Поскольку перемычки включаются между металлическими проводниками, их размещают не в одной плоскости с логическими схемами ,а над ними, экономя таким образом площадь кристалла.

## Slide 143
Схема перемычки типа antifuse

## Slide 144
Ключевые транзисторы, управляемые триггерами
При программировании на линию выборки подается высокий потенциал, и транзи-
стор Т1 включается. С линии записи-чтения подается сигнал, устанавливающий
триггер в состояние логической " 1 ", что замкнет ключ, или "0", что разомкнет
ключ. В рабочем режиме транзистор Т 1 заперт и триггер сохраняет неизменное состояние. Совокупность триггеров памяти конфигурации называют теневым ЗУ.
Поскольку триггерная память имеет название SRAM, микросхемы с такой памятью
конфигурации называют схемами SRAM-based).

## Slide 145
Триггеры памяти конфигурации распределены по кристаллу вперемежку с элементами схемы, которые они конфигурируют.
Режим программирования сводится к простой записи кодовой последовательности в цепочку триггеров.
Стирание информации — сброс триггеров.
Схема "триггер плюс ключ" значительно сложнее элементов antifuse и транзисторов с плавающим затвором. Однако сложность компенсируется технологической однородностью с другими схемами кристалла (логикой, регистрами).
Программирование (загрузка памяти конфигурации) может производиться неограниченное число раз.
Конфигурация, хранимая в триггерной памяти, разрушается при каждом выключении питания. При включении питания необходим процесс программирования (инициализации, конфигурирования) схемы — загрузка данных конфигурации из какой-либо энергонезависимой памяти.

## Slide 146
Флэш-ключи
Левый транзистор используется только для программирования ключа и чтения его состояния. Правый транзистор программирует участок «a-b» ,
поскольку является ключом, которому передается состояние левого транзистора в силу общности плавающего затвора для обоих транзисторов.

## Slide 147
Архитектура и основные блоки FPGA
Базовая архитектура
Во внутренней области FPGA базовой архитектуры по строкам и столбцам размещаются идентичные функциональные блоки ФБ (КЛБ, конфигурируемые логические блоки), между которыми проходят трассы межсоединений. На периферии кристалла расположены блоки ввода/вывода БВВ.
Для первого поколения перечисленные части составляли по существу всю схему FPGA. В последующем архитектура FPGA усложнилась, и в ее составе появились дополнительные функциональные ресурсы:
встроенные блоки памяти
умножители.
системы тактирования
средства для поддержки интерфейса JTAG
схемы генерации тактовых сигналов
блоки ЦОС (цифровой обработки сигналов)
блоки обработки аналоговых и аналого-цифровых данных и т. д

## Slide 148
ФП -функциональный (логический) преобразователь
КЛБ-конфигурируемый логический
блок
RG- регистры (триггеры);
MUXs -мультиплексоры (средство конфигурирования ФБ).
При конфигурировании FPGA функциональные (логические) блоки настраиваются на выполнение требуемых операций, а система соединений — на требуемые связи между элементами и блоками. В результате в FPGA реализуется схема необходимой конфигурации. Блоки ввода/вывода связывают FPGA с внешней средой

## Slide 149
Конфигурируемые логические блоки (КЛБ)
В КЛБ используются:
SLC — Simple Logic Cells, простые логические вентили (флэш-ключи);
логические модули на основе мультиплексоров (перемычки antifuse);
LUT-блоки — программируемые ЗУ (LUT — Look-Up Table) (триггерная память конфигураций).
Одной из характеристик логических блоков является их "зернистость" (Granularity), определяющая, насколько "мелкими" будут те части, из которых можно "собирать" нужные схемы.
Мелкозернистость ЛБ ведет к гибкости их использования, возможностям реализовать воспроизводимые функции разными способами, получая разные варианты в координатах "площадь кристалла — быстродействие" . В то же время она усложняет систему межсоединений в связи с большим числом программируемых точек связи.

## Slide 150
Среднезернистые логические блоки.
Пример из трех мультиплексоров "2—1 " и элемента ИЛИ
F=?
Логическая функция
выполняемая блоком?

## Slide 151
Крупнозернистые логические блоки.
В FPGA с триггерной памятью конфигурации обычно применяют крупнозернистые блоки, в которых реализуются более сложные функции. Это ведет к упрощению программируемой части межсоединений,
но затрудняет полное использование логических элементов блоков, что может привести к излишним затратам площади кристалла и снижению быстродействия.
Логические преобразования выполняются тремя LUT-блоками (G, F и H). LUT- G и F -программируемые ЗУ c организацией 16х1 , способные воспроизводить любые функции четырех переменных, значения которых могут быть переданы на выходы Y и X через мультиплексоры 4 и 6 при соответствующем их программировании (через линии верхних входов).
LUT-H (ЗУ с организацией 8х1 ) для образования "функции от функций" К третьему входу ФП-H подключен входной сигнал H1 , так что H = f (G, F, H1 ).

## Slide 152
Системы межсоединений
Системы межсоединений (коммутации), как и логические блоки, реализуются в широком диапазоне архитектурных и технологических решений. Линии связей в FPGA сегментированы, т. e. составлены из отдельных проводящих сегментов (участков, не содержащих ключей). Сегменты соединяются друг с другом программируемым элементом связи (ключом). Так как короткие сегменты затрудняют реализацию длинных связей (в них появляется большое число ключей, увеличивающих затраты площади кристалла и задержки сигналов), а длинные — коротких, целесообразна иерархическая система связей с несколькими типами межсоединений для передач на разные расстояния. Поэтому в системе межсоединений применяются сегменты различной длины.
Цели построения системы связей — максимальная коммутируемость блоков при минимальном количестве ключей и предсказуемость задержек сигналов. Зависимость задержек от конкретного пути создает проблему синхнронизации и сбоев в работе схемы.
Быстродействие FPGA зависит от задержек в связях, определяемых в основном ключами, и квадратично зависящих от числа ключей в последовательной цепочке.

## Slide 153
Связные блоки (СБ) —области пересечений выводов логического блока ЛБ и линий вертикальных и горизонтальных трасс. Крестики обозначают программируемые точки связей. Через СБ сигналы логических блоков связываются с линиями трасс.
Переключательные блоки (ПБ) расположены на пересечении горизонтальных и вертикальных трассировочных каналов, каждый из
которых имеет восемь линий.
Линии могут иметь одинарную длину (соединяют соседние ПБ)
или двойную (соединяют ПБ через один). Структура ПБ позволяет передавать сигналы влево-вправо или вверх-вниз между смежными линиями, а также изменять направление передачи сигнала.

## Slide 154
Блоки ввода/вывода
Каждому выводу корпуса микросхемы придается блок ввода/вывода, который может конфигурироваться как вход, выход или двунаправленный вывод.

## Slide 155
Ресурсы памяти
FPGA обладают ресурсами распределенной и встроенной памяти.
В LUT-блоках содержится распределенная память типично 16 бит, максимально -64 бита).
По мере развития FPGA в них стали широко применяться встроенные блоки памяти, емкость которых на порядки превышает емкости блоков распределенной памяти.
Наращивание разрядности слова (а)
и адресного пространства (б)
распределенной памяти

## Slide 156
Состав: модуль RAM/ROM ,синхронные D-триггеры, программируемые мультиплексоры. Регистры 1 и 2 программируются для передачи в модуль данных и адресов разной разрядности в зависимости от заданной конфигурации памяти. В блоке с емкостью 2 Кбит разрядность данных может изменяться от 1 до 8, а разрядность адреса от 8 до 11 . Запись в память в зависимости от программирования мультиплексоров 4 … 6 может быть синхронной (от регистров по сигналам тактирования) или асинхронной (непосредственно от входов данных). Выходные сигналы блока могут выдаваться в тактируемом или асинхронном вариантах.
Пример реализации однопортовой встроенной памяти с организации 2К

## Slide 157
Применение встроенных блоков памяти
Построение кругового буфера.
Входные данные записываются в буфер и через n тактов появляются на выходе, причем в эту же ячейку записываются новые данные. Круговые буферы находят применение в цифровых фильтрах, корреляторах, схемах задержки данных и др. Реализация кругового буфера с помощью блока памяти, работающего в режиме READ_FIRST, показана на рис. 9.25, б. Каждый синхроимпульс CLK записывает в блок новые данные. Задержанные данные также читаются по этим синхроимпульсам. Счетчик инкрементируется, увеличивая на единицу адрес обращения к памяти, что соответствует подаче следующей ячейки на позицию чтения-записи.

## Slide 158
Построение многоразрядного счетчика. Счетчик под воздействием входного синала инкрементирует свое состояние. Следующее состояние зависит только от предыдущего. Такой процесс реализуется с помощью памяти ROM, в которую записывается таблица состояний, далее память работает без режима записи. Счетчик начинает работать с нулевого состояния (если не предусматривается иное). Это состояние является адресом, по которому в памяти записана единица. Операция чтения даст на выходе единицу, которая явится адресом для следующего считывания. По единичному адресу записана двойка и т. д. Таким образом, при подаче очередного входного сигнала состояние счетчика изменяется на единицу. В конце счета вырабатывается сигнал, который возвращает счетчик в нулевое состояние.
Какая ранее рассмотренная система реализовывала данную функцию?

## Slide 159
Смотри реализацию на МПА , соответствующую прошивку и входной код 00

## Slide 160
Умножители и блоки ЦОС (Цифровой Обработки Сигналов)
Встроенные умножители стали вводить в состав FPGA со времени достижения ими уровня средней сложности. В FPGA высшей сложности, ориентированные на решение задач обработки сигналов, вводятся блоки цифровой обработки сигналов, выполняющие базовые операции ЦОС (умножение-накопление и др.) (DSP).

## Slide 161
Цифровая фильтрация.
Фильтрация состоит в разделении сигнала на составляющие по частотному признаку.
Фильтры низкой частоты (ФНЧ) пропускают сигналы в полосе частот от нулевой до граничной и подавляют сигналы более высоких частот. Фильтры высокой частоты (ФВЧ) выполняют обратную задачу.
Полосовые фильтры (ПФ) пропускают сигналы с частотами, лежащими в некотором диапазоне, и подавляют сигналы с частотами, расположенными вне этого диапазона.
Нерекурсивный фильтр
Фильтр с конечной импульсной характеристикой
y(k)- выходной сигнал
x(k)- выходной сигнал
b- коэффициенты фильтра КИХ
{0,1,1,1,0}
{0,1,1,1,0}
{0,1,1,1,0}
{0,1,1,1,0}
x
b
x
b
x
b
x
b
k
1
2
3
4
y

## Slide 162
Структура нерекурсивного фильтра
Размещение блока ЦОС на кристалле

## Slide 163
Способы оценки параметров ПЛИС
Разнообразие рынка программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) требует от разработчиков аппаратуры глубокого знания особенностей и сравнительных характеристик существующих микросхем. Полное описание в фирменных справочниках более или менее сложной ПЛИС занимает десятки- сотни страниц. Для предварительной оценки ПЛИС нужно учесть хотя бы несколько основных параметров, в первую очередь логическую сложность, быстродействие, стоимость, тип корпуса, напряжение питания, потребляемую мощность. Оценки логической
сложности и быстродействия ПЛИС неоднозначны.
Понятие "эквивалентный вентиль".
Сложность базовых матричных кристаллов оценивалась числом «эквивалентных вентилей» т.е. числом логических элементов 2И-НЕ. Подсчет числа таких вентилей, реализованных на кристалле, давал оценку
его логической сложности. Однако для FPGA стало невозможным просто подсчитывать число вентилей на кристалле, так как они содержат и другие схемы (память и т.д.). Сложность FPGA можно оценить по формуле
NxM
N- число возможных реализаций эталонных счетчиков на кристалле
M- число эквивалентных вентилей для реализации эталонного счетчика

## Slide 164
Понятие "системный вентиль"
В FPGA в качестве функциональных блоков стали применять табличные преобразователи (LUT-блоки), допускающие неоднозначное использование — для воспроизведения логических функций или в качестве блоков памяти.
Реализации разных режимов работы одного и того же LUT-блока различаются по сложности.
Например, четырехвходовой LUT-блок имеет 16 бит памяти. При реализации памяти действует оценка "четыре вентиля на один бит", что для четырехвходового LUT-блока дает эквивалентную сложность, равную 64 вентилям.
Для режима воспроизведения функций эквивалентная сложность этого же блока оценивалась как 12 вентилей.
Возникли понятия логических и системных вентилей. При подсчете числа логических вентилей предполагается работа LUT-блоков в режиме
воспроизведения функций. При подсчете числа системных вентилей предполагается, что часть LUT-блоков работает в режиме блоков памяти. Чтобы число системных вентилей , характеризующих сложность кристалла, было правильно понятым, должно быть указано, какая часть LUT-блоков микросхемы используется в качестве функциональных блоков и какая часть в качестве блоков памяти.

## Slide 165
Понятие "типичный диапазон числа вентилей".
Для оценки типичной емкости привлекаются усредненные по множеству проанализированных проектов статистические данные о доле LUT-блоков, работающих в режиме воспроизведения функций. Для типичного диапазона числа вентилей нижняя граница часто соответствует числу логических вентилей (или определенной доле этого числа, например
2/3), а верхняя определяется при указании доли блоков, реализующих функции памяти (например, 20—30%).

## Slide 166
Быстродействие характеризуется либо задержками распространения сигна-
лов по указанным путям, либо максимальными частотами их работы в указанных условиях.
Пути распространения сигналов в CPLD жестко предопределены их архитектурой, и задержки по путям от любого входа до любого выхода (Pin-to-pin, Corner-to-corner, Clock-to-pin) могут достаточно хорошо характеризовать быстродействие .
Пути распространения сигналов в FPGA разнообразны, и для них с целью оценки быстродействия целесообразно пользоваться максимально возможной частотой тактирования, причем эта частота может быть указана различным способом. Например, указывают максимально возможную частоту работы счетчика FCNT или частоту работы (тактирования) cхемы в целом, называемую системной.
Обычно системная частота приблизительно вдвое ниже, чем частота работы счетчика.
Быстродействие FPGA

## Slide 167
Факторы, влияющие на стоимость FPGA
На показатель стоимости сильное влияние оказывает технологический уровень производства. Увеличение диаметра пластин (сейчас это около 300 мм) дает более экономичное использование кремния при раз-
резании пластины на кристаллы. Уменьшение топологических норм сокращает площадь кристалла, необходимую для размещения той же схемы, и тем самым уменьшает удельную стоимость ее ресурсов.
Стоимость микросхем во многом определяется типом их корпусов — в зависимости от этого фактора цена одного и того же кристалла может измениться в несколько раз.
Значительно (многократно) повышаются и цены на микросхемы,
имеющие специальную приемку (военную и др.).
Стоимость зависит от размера приобретаемой партии (лота) и ряда других факторов. Одним из экономических преимуществ FPGA перед заказными микросхемами является отсутствие минимального порога при их заказе : допускается заказ любого количества микросхем.

## Slide 168
FPGA с триггерной памятью средней сложности

## Slide 169
FPGA с программируемыми перемычками
Key Features
Highly reliable, nonvolatile antifuse technology
30 k to 500 k ASIC gates (250 k to 4 M system gates)
Up to 540 kbits of embedded memory with optional EDAC protection
Up to 840 user-programmable I/Os
Total Dose: 300 kRads (functional) and 200 kRads (parametric)

## Slide 170
Системы на кристалле (System on Chip- SOC)
Структура SOC
Варианты реализации SOC : – в виде заказной СБИС (ASIC); – на базе ПЛИС высокой интеграции (FPGA).

## Slide 171
Преимущества систем на плате: – использование хорошо проверенных серийных компонентов; – более простой процесс тестирования и отладки; – возможность замены неисправных компонентов; – низкая стоимость создания опытных образцов и малых серий.
Преимущества систем на кристалле: – возможность получения более высоких технических показателей (производительность, энергопотребление, массогабаритные характеристики); – более низкая стоимость при крупносерийном выпуске.
Преимущества реализации SOC на базе FPGA: – малые затраты на разработку и создание опытных образцов; – возможность многократной коррекции проекта; – использование хорошо проверенных серийных изделий; – более простой процесс тестирования и отладки (возможность реализации и отладки «по частям»).

## Slide 172
SOC может включать как цифровые, так и аналоговые блоки.
Основным цифровым блоком обычно является процессор, выполняющий программную обработку цифровых данных.
Специализированные блоки обработки включают: блоки цифровой обработки сигналов (DSP), аналоговые схемы, преобразователи потоков данных и др. устройства.
Блоки памяти включают: SRAM, DRAM, ROM, EEPROM, Flash (могут подключаться к ней как внешние блоки)
Периферийные устройства: таймеры, АЦП и ЦАП, широтно-импульсные модуляторы и др.
Блоки внешних интерфейсов включают: параллельные и последовательные порты, шинных и коммуникационных (сетевых) контроллеров.
Состав блоков, интегрируемых в конкретной SOC , варьируется в зависимости от ее функционального назначения.
Организация связей между блоками системы также может быть различной: возможно использование различных стандартизованных шин или специализированных локальных интерфейсов.

## Slide 173
IP cores (IP-ядра, от англ. Intellectual Property — интеллектуальный продукт. Также IP-блоки, сложные функциональные (СФ) блоки; — готовые блоки для проектирования микросхем (например, построения систем на кристалле).
Особенности проектирования SOC
Проектирование систем на кристалле требует больших затрат труда и времени.
В рамках традиционного проектирования разработка сложной СБИС потребовала бы 500 … 1 000 человеко-лет.
Снижение трудоемкости и стоимости проектирования — одна из важнейших
задач микроэлектроники.
Один из основных путей решения -создание библиотек IP-блоков.
Созданием IP-блоков занимаются изготовители кристаллов и специализированные фирмы. Разработанные IP-блоки могут использоваться для кристаллов разных производителей.
Диапазон сложности синтезированных IP-блоков -от уровня функциональных узлов (счетчиков, регистров и т. п.) до уровня микропроцессоров, микроконтроллеров, DSP-блоков.

## Slide 174
Варианты IP-блоков:
soft-ядра — это файлы, определяющие конфигурирование некоторой области кристалла таким образом, что в ней создается устройство заданного типа. Эти файлы можно интегрировать в описание проектируемого устройства на языках HDL (Hardware Description Language);
firm-ядра применяют для блоков, быстродействие которых особенно важно. В этих ядрах задание схемы является более жестким, чем в файле поведенческого описания, свойственного soft-ядрам, поскольку в описании firm-блока предопределены некоторые схемные межсоединения;
hard-ядра — представляют собой реализованные на кристалле области с фиксированными функциями (устройства). Заказное проектирование hard-ядер позволяет оптимизировать соответствующие схемы, не содержащие средств программирования, но не позволяет как-либо репрограммировать эти ядра.
Hard-ядра приобретаются вместе с микросхемой как ее части и
не являются самостоятельным товаром. Soft- и firm-ядра приобретаются как самостоятельные продукты .

## Slide 175
Системы однородного типа.
Системы высшей сложности и производительности, в которых применяются преимущественно soft-ядра, реализуемые схемотехнически однотипными ресурсами в тех или иных областях кристалла благодаря их программируемости.
Области применения:
телекоммуникации, сетевые приложения, обработка изображений, речи и т.д .
Типы программируемых SOC
Все программируемые SOC подобны друг другу тем, что синтезируются с помощью ядер.
Классификация SOC
Однородные
Блочные

## Slide 176
Системы блочного типа.
Системы умеренной сложности и производительности.
Область применения: управление техническими объектами и технологическими процессами.
В системах наряду с soft-ядрами широко применяются hard-ядра, т. е. на кристалле выделяются области с фиксированными функциями, не содержащие средств программирования структуры.
Однородный тип
Блочный тип

## Slide 177
Сравнение soft- и hard-ядер
Soft- ядра обеспечивают взаимозаменяемость компонентов от различных разработчиков, большую гибкость в реализации, универсальность
Недостатки: быстродействие и компактность ядер.
Hard-ядра занимают на кристалле значительно меньшую площадь (не содержат средств конфигурирования ) и оптимизированы для выполнения конкретной функции. Обладают большим чем soft-ядра быстродействием.
Недостатки: уменьшение функциональной гибкости и сужение круга потребителей. Hard-ядра фиксированы на площади кристалла, что усложняет решение задач размещения и трассировки. На hard-ядрах реализуются функциональные блоки, которые нужны многим потребителям: блоки памяти с возможностью изменения их организации, аппаратные умножители, контроллеры шинных интерфейсов, микропроцессоры и микроконтроллеры.

## Slide 178
Характеристики некоторых SOC
Altera

## Slide 179
Xilinx

## Slide 180
Полузаказные и заказные интегральные схемы
Особенность: программируются на стадии изготовления
Максимальные показатели качества БИС (минимальные площадь кристалла и мощность потребления, максимальное быстродействие и т. д.) достигаются при дорогостоящем индивидуальном полностью заказном проектировании, учитывающем все особенности реализуемого устройства.
Стоимость разработки снижается, если при проектировании используются заранее разработанные библиотечные фрагменты схем ("схемы на стандартных ячейках" (SCL, Standard Cells Logic)).
Схемы SCL уступают полностью заказным по уровню технических параметров, но дешевле в разработке и получили широкое распространение.

## Slide 181
Базовые матричные кристаллы
Схемы на основе базовых матричных кристаллов (БМК) относят к полузаказным. При их создании используется стандартный полуфабрикат (постоянная часть БИС), который доделывается далее по конкретным условиям заказчика (переменная часть БИС). При этом на заказчика падают расходы только по доработке полуфабриката, что в несколько раз дешевле полной разработки схемы. Соответственно снижаются и сроки проектирования. В английской терминологии БМК называются GA (Gate Arrays), в русском языке термину GA соответствует термин ВМ (вентильные матрицы). Наряду с SCL вентильные матрицы входят в число ИС, называемых ASICs (Application Specific Integrated Circuits) .

## Slide 182
Классификация БМК

## Slide 183
Канальные БМК могут иметь большие возможности по созданию связей, но имеют низкую плотность упаковки из-за значительных затрат площади кристалла на области межсоединений. Канальная архитектура характерна для биполярных БМК, т. к. значительная мощность рассеивания биполярных БЯ сама по себе препятствует их плотной упаковке.
матрица базовых ячеек — 1
каналы для трассировки — 2
Канальные БМК

## Slide 184
Бесканальные БМК.
Повышение уровня интеграции БМК ведет к быстрому усложнению межсоединений и увеличению их площади. Метод решения переход к бесканальной архитектуре БМК (также используются термины «море вентилей», «море транзисторов». Внутренняя область такого БМК содержит плотно упакованные ряды базовых ячеек и не имеет фиксированных трассировочных каналов . Любая область, в которой расположены БЯ (строка, столбец либо их часть), может быть использована для создания как логической схемы , так и межсоединений. Вследствие более рационального расположения связей в бесканальном БМК уменьшается и задержка передачи сигналов по связям. Бесканальные БМК характерны для КМОП-схемотехники, в которой компактность схемных элементов и малая мощность рассеяния БЯ при их работе на не слишком высоких частотах способствуют возможностям плотной упаковки базовых ячеек.

## Slide 185
Рост уровня интеграции ведет к усложнению БМК. Архитектура блочных БМК упрощает построение комбинированных систем, содержащих как блоки логической обработки данных, так и память и другие специализированные блоки.
В блочных БМК реализуются несколько блоков-подматриц, каждый из которых имеет как бы структуру БМК меньшей размерности. Между блоками располагаются трассировочные каналы. На периферии блоков изготовляются внутренние буферные каскады, формирующие достаточно мощные сигналы для передач по межблочным связям.
Блочные БМК.

## Slide 186
Структурированные вентильные матрицы.
Современные тенденции при создании БМК :
Удешевление и сокращение времени разработки проекта, экономный расход площади кристалла , более высокое быстродействие.
Классические БМК имеют простые логические блоки, идентичные вентилям 2И-НЕ, т.е имеют «мелкозернистую» структуру. "Мелкозернистость" блоков обеспечивает полноту их использования и повышает быстродействие схем. С другой стороны , для полной трассировки мелкозернистых элементов требуется много (до 5—6) заказных слоев металлизации и дорогостоящих фотошаблонов.
Логические блоки структурированных вентильных матриц более сложны ("крупнозернисты"). Это снижает эффективность использования логических ресурсов при реализации проектов, поскольку многие логические преобразования не требуют привлечения всей функциональной мощности блока. В то же время система коммутации для структур с крупнозернистыми блоками упрощается, и для ее создания могут оказаться достаточными 1 или 2 слоя заказной металлизации. Структурированные вентильные матрицы требуют для своей индивидуализации (Customisation) меньшее число заказных слоев металлизации.

## Slide 187
Структурированные вентильные матрицы семейства Nextreme фирмы eASIC
С 2007 г. на рынке появились структурированные вентильные матрицы фирмы eASIC :
Nextreme- (технология 90 нм)
Nextreme-2 (технология 45 нм)
Nextreme-3 (технология 28 нм)
Эти серии представляют собою шаг в направлении конвергенции БМК и FPGA.
В микросхемах Nextreme три нижних слоя, в которых реализуются логические структуры, конфигурируются как FPGA, т. е. загрузкой битового потока. В них расположены традиционные для FPGA крупнозернистые логические блоки (e-ячейки, eCells), построенные на основе связки "LUT-блок +триггер" . Следующие четыре слоя конфигурируются с помощью металлических сегментов, межсоединения которых реализуются перемычками Via без помощи шаблонов по лучевой технологии Direct Write eBeam. И только один верхний слой специализируется шаблоном. Достигается высокая плотность трассировки при применении всего одного шаблона и гибкость функциональных структур, свойственная конфигурированию битовым потоком.

## Slide 188
Схема ячейки eCell

## Slide 189
TSMC 28nm HP process with core operating voltage of 0.85 V
Up to 80% lower power than FPGAs
Up to twice the performance of 28 nm FPGAs
Up to 1.3M eCELLS (18M equivalent ASIC gates)
Up to 56 Mbits of embedded memory blocks (bRAMS) with Built-In-Self Repair
800 MHz fine grained 9K bits memory blocks
Embedded one bit fast adders for high-speed arithmetic and DSP functions
Multi-gigabit I/O with speeds up to 12.5 Gbps
New enhanced clocking structure with 36 global clock trees
GreenPowerVia disables power to unused logic
Support for 3.3 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.5 V, 1.35 V and 1.2 V IO standards
eFUSE for traceability and storing special keys
Temperature sensing diode
FPGA like design tools and flow
Характеристики серии Nextreme-3

## Slide 190
 | N3XT390 | N3XT500 | N3XT900 | N3XT1300
eCells | 391,680 | 503,424 | 870,912 | 1,292,544
Equivalent gates (Millions) | 3.9 | 5 | 8.7 | 13
eDFFs | 269,280 | 346,104 | 620,928 | 888,624
Full Adders | 391,680 | 503,424 | 903,168 | 1,292,544
bRAM Kbits | 11,796 | 15,048 | 27,869 | 40,108
bRAM blocks | 1,280 | 1,672 | 3,024 | 4,352
PLL | 16 | 16 | 24 | 28
DLL | 42 | 42 | 66 | 78
MGIO-T | 14 | 18 | 22 | 52
Packages (MGIO-T/ User IO) * |  |  |  | 
FC672 (27mm) | 8/316 |  |  | 
FC780 (29mm) | 14/336 |  |  | 
FC896 (31mm) |  | 18/336 |  | 
FC1152(35mm) |  | 18/392 | 22/616 | 32/600
FC1517(40mm) |  |  |  | 52/624

## Slide 191
Компонентный состав базовых ячеек (БЯ)
Компонентами БЯ служат только транзисторы с р- и n-каналами. Число транзисторов в ячейке выбирается по результатам анализа частоты использования различных логических элементов в устройствах заданного типа. Высокий коэффициент использования транзисторов дают кристаллы с числом транзисторов в ячейке 4, 8 или 1 0 . Квадратные элементы топологического рисунка — контактные площадки к затворам и фиксированные контактные окна к элементам ячейки. Транзисторы можно соединять последовательно или параллельно и можно получать типовые подсхемы логических элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ. Усложнение схем достигается объединением простых ячеек в группу.
БЯ в схемотехнике КМОП

## Slide 192
Параметры БМК можно разделить на 4 группы:
параметры, характеризующие функциональные возможности БМК (число эквивалентных вентилей, тип БЯ, состав библиотеки функциональных ячеек и т. п.);
электрические параметры (уровни напряжений, кодирующих логические сигналы, напряжения питания, потребляемые токи, задержки распространения сигналов, максимальные частоты переключений и т. п.);
конструктивно-технологические параметры (тип корпуса, число выводов, число уровней металлизации, площадь кристалла и т. п.);
эксплуатационные характеристики (устойчивость к воздействию внешних факторов, надежность и т. п.) .
Параметры БМК

## Slide 193
Характеристики отечественных БМК

## Slide 194
Исходное описание подлежащего реализации проекта может проводиться в разных вариантах.
В виде схемы, составленной из элементов библиотеки БМК;
В виде описания на языках VHDL или Verilog (наиболее популярных языках из числа языков описания аппаратуры, называемых HDL, Hardware Description Languages);
В виде схемы, составленной в элементном базисе микросхем программируемой логики, выпускаемых фирмами Xilinx, Altera, Actel;
В виде электрической схемы, выполненной в любой библиотеке элементов;
на основе технического задания.
Этапы проектирования БМК
Исходное описание
Базис библиотеки БМК

## Slide 195
Маршрут проектирования
Для разных по сложности БМК полный цикл проектирования занимает от
1,5 до 3 месяцев.

## Slide 196
Проектирование — разработка технической документации, позволяющей изготовить устройство с заданными функционированием и свойствами в заданных условиях.
Cложность современных систем заставляет рассматривать их с различных позиций и с различной степенью детализации. Устройство (и/или его модели) могут быть описаны в формах:
определения выходных откликов на входные воздействия — это функциональное описание;
в терминах соединения более примитивных элементов — это структурное описание.
Как правило, используется смесь обоих способов описания в иерархически или смешанно организованной форме.

## Slide 198
Техническая сторона проектирования определяется тремя основными составляющими:
используемой компонентной базой;
инструментарием проектировщика (при ориентации на разработку аппаратно-программных систем — это САПР);
методикой использования инструмента и компонентной базы (обычно для этого используется термин Design Flow — маршрут проектирования).

## Slide 199
При выборе типа компонентной базы для реализации проекта учитываются следующие факторы:
сложность проекта;
требуемое быстродействие (производительность);
потребляемая мощность и габаритные показатели;
время подготовки производства изделия;
стоимость производимой продукции.

## Slide 200
Зависимость стоимости партии микросхем от объема партии
Некоторые количественные характеристики больших проектов:
для схем ASIC (Application Specific Integrated Circuits) — более 20 млн вентилей в кристалле, для ПЛИС — более 5 млн вентилей;
для описания поведения проекта на системном уровне требуется более 0,5 млн строк кода на языке СИ;
при описании проекта на уровне регистровых передач используется более 5 млн строк кода RTL.